DÜZLEMSEL MEKANİZMALARDA İNDİRGEME METODUYLA

ATALET KUVVET VE MOMENTLERİNİN DENGELENMESİ

İlker Altay, Vahit Mermertaş

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, İSTANBUL

altayi@itu.edu.tr, mermertas@itu.edu.tr

ÖZET

Düzlemsel mekanizmalarda atalet kuvvet ve momentlerinin dengelenmesi amacıyla mekanizmaya ilave edilecek olan noktasal kütle ve kütlesel atalet momentleri indirgeme metoduyla uzun formülasyonlara gerek kalmadan elde edilebilmektedir. Atalet kuvvet ve momentlerinin  dengelenmesi mekanizmanın toplam kütle merkezinin hareketsiz kalması ve toplam açısal momentumun zamana göre türevinin sıfıra eşit olması koşulları altında çözümlenir. Çözüm, fiziksel olarak mekanizmanın belirli noktalarına kütle ve dişli sistemleri ilave edilerek gerçekleştirilmektedir. Formülasyonlar, döner ve prizmatik eleman çifti içeren mekanizmalara uygulanarak sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Dengeleme için kullanılması gereken kütle ve dişlilerin kütlesel atalet momenti değerleri tablolar halinde verilmiş, mekanik sistem simülasyonu programı ADAMS ile bulunan dengeleme öncesi ve sonrası zemine aktarılanlar atalet kuvvet ve momentlerinin RMS değerleri elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atalet kuvveti, Atalet momenti, Dengeleme, ADAMS

COMPLETE BALANCING OF PLANAR LINKAGES BY AN EQUIVALANCE METHOD

ABSTRACT

The point mass and moment of inertia added to the mechanism for the shaking force and shaking moment balancing can be found by an equivalance method avoiding the need for any lengthy derivation in planar linkages. In this method, masses and moment of inertias of moving links dinamically replaced according to equivalence method. Shaking force and shaking moment is completely balanced when the location of centroid is unaltered and the time rate of change of total angular momentum of all the moving links is equal to zero. This is physically possible by using point masses and gears in the mechanisms. After this method is applied to mechanisms which had revolute and prismatic joints,  numerical results are presented. The values of point masses and moment of inertias which must be used for complete balancing and by the help of mechanical system simulation software  package ADAMS, the numerical results of shaking forces and the shaking moments applied to ground before balancing and after balancing are calculated and given in tables.

Keywords: Shaking Force, Shaking Moment, Balancing, ADAMS

1. GİRİŞ

Günümüze kadar düzlemsel mekanizmalarda atalet kuvvetleri ve momentlerini dengeleyebilmek için pek çok çalışma yapılmıştır [1,7]. Gao Feng [4-5], belirli çeşit düzlemsel mekanizmalarda atalet kuvvet ve momentlerini tam olarak dengeleyebilmek için iki çeşit dişli kullanılmasını önermiştir. Fakat bu metod uzun bir türetme işlemini gerektiriyordu. Z. Ye ve M.R. Smith [1] ise bu türetme işlemine gerek kalmaksızın atalet kuvvet ve momentlerinin değişmezlik koşulu altında herhangi bir elemanın kütlesinin ve kütlesel atalet momentinin ortak mafsallar (döner veya prizmatik mafsal) ile bir uzuvdan diğerine aktarılabildiğini gösteren Denklik Metodu’nu kullanmıştır. Böylelikle, kompleks düzlemsel mekanizmaların daha basit alt mekanizmalara indirgenmesiyle dengeleme büyüklüklerinin daha kolay elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

2. EŞDEĞER MODELLER VE EŞDEĞERLİK ŞARTLARI

2.1. Dönmeyen Bir Elemanın Tek Noktasal Kütleye İndirgenmesi

Şekil 1.de görülen 2 nolu kayar eleman A mafsalının dönme ekseni etrafında dönemez. Açısal ivmesi sıfır olduğu için 2 nolu elemanın kütlesel eşdeğeri, aynı kütleye sahip noktasal bir kütledir ve döner mafsala yerleştirilebilir. Şekil 1.(a) da kütlesi olan kayar elemanın eşdeğeri A noktasına yerleştirilen  noktasal kütlesidir. Şekil 1.(b)  sistemin dinamik eşdeğerini göstermektedir.

(a)                                                                    (b)

Şekil 1. Kayar çubuğun noktasal kütle eşdeğeri

2.2. Bir Noktasal Kütle ve Bir Kütlesel Atalet Momentine İndirgeme

Şekil 2. (a) da gösterilen eleman üzerinde ,,  noktasal kütleleri komşu elemanlardan indirgeme sonucu aktarılan kütleler,  ve  ise elemanın kütlesi ve kütle merkezinden geçen dik eksene göre atalet yarıçapıdır. Kütle indirgeme teorisine göre, eğer

(1)

ve                                                                                                   (2)

şartları sağlanırsa sistem Şekil 2. (b) de gösterildiği şekilde, A noktasındaki eşdeğer kütlesine ve  eşdeğer kütlesel atalet momentine indirgenebilir.

(3)

Şekil 2. Bir çubuğun eşdeğer kütle ve eşdeğer kütlesel atalet momentine indirgenmesi

2.3. Prizmatik Mafsallı Elemanlar İçin İndirgeme Metodu

Şekil 3. (a) da 1 ve 2 nolu elemanlar döner mafsal ile ve 2 ve 3 nolu elemanlar prizmatik mafsal ile birbirine bağlanmışlardır. 2 nolu eleman üzerine uygun bir dengeleme kütlesi yerleştirilerek bu çubuğun kütle merkezi A noktasına (3 nolu elemanın kütle merkezi de aynı şekilde B noktasına taşınır.). Noktasal kütleyi çevreleyen daire, 2 nolu elemanın  kütlesel atalet momentini göstermektedir.  kütlesel atalet momentinin etkisiyle oluşan atalet momenti  () ya da ()’dir,  ve  birlikte düşünülebilir. İndirgeme sonucunda 3 nolu eleman üzerinde  noktasal kütlesi ve  eşdeğer kütlesel atalet momenti elde edilir.

Şekil 3. Prizmatik mafsal üzerinden kütlesel atalet momentinin taşınması

2.4. Çoklu Durum İndirgemesi

Şekil 4. (a) da görülen ,,  komşu uzuvlarda yapılan indirgemeyle döner mafsallardan aktarılan noktasal kütlelerdir. 4 nolu eleman üzerinde dengeleme kütlesinin doğru yerleştirilmesiyle (1) koşulu sağlanarak , , ,  ve  yerine dinamik eşdeğerlik prensibine göre A noktasına  eşdeğer noktasal kütlesi ve  eşdeğer kütlesel atalet momenti yerleştirilebilir.  ve   değerleri denklem (2) ve (3)’ü sağlamalıdır. Böylece Şekil 4. (a),  Şekil 4. (b) ye dönüşür. 2.4. nolu kısımda anlattığımız şekilde de Şekil 4. (b), Şekil 4. (c) ye dönüşür. B noktasındaki eşdeğer kütlesel atalet momenti ’ya eşittir ve üç elemanın yerini yeniden iki eşdeğer eleman almıştır.

Şekil 4. Döner ve prizmatik mafsallarda kütle ve kütlesel atalet momenti indirgenmesi

3. ATALET KUVVET VE MOMENTLERİNİN DENGELENMESİ

Şekil 5. Eşdeğer alt mekanizmanın dengelenmesi

Şekil 5. de gösterilen eşdeğer alt mekanizmada,  komşu uzuvların döner mafsallarından indirgeme sonucu gelen noktasal kütlelerdir ve  krank üzerine komşu uzuvlardan aktarılan eşdeğer kütlesel atalet momentidir.  ve , kranka döner mafsalla bağlı j nolu elemanın eşdeğer kütlesi ve eşdeğer kütlesel atalet momentidir

döner mafsal üzerindedir ve krank üzerinde bir noktasal kütle olarak düşünülebilir. ve  krankın kütle merkezine göre kütlesi ve atalet yarıçapıdır.

Atalet kuvvetlerinin dengelenmesi için (4) ve (5) denklemleri sağlanmalıdır.

(4)

(5)

Bu koşul sağlanırsa , ve  kütleleri sabit A noktasına indirgendiği için  atalet kuvvetleri dengelenmiş olur.

Bir mekanizmadaki atalet momentleri, mekanizma dışında alınan bir O referans noktasına göre toplam açısal momentumun zamana göre türevine eşittir ve aşağıdaki formül ile ifade edilir.

(6)

Mekanizmanın açısal momentumu

(7)

şeklinde yazılır. Bu denklemde

ve ’nin  ve koordinatlarını,

ve ’nin  ve koordinatlarını,

ve ’in  ve koordinatlarını,

, eşdeğer kütlesel atalet momenti olan çubuğunun açısal hızını göstermektedir ve aşağıdaki şekilde yazılabilir.

(8)

Yukarıdaki denklemleri ve zamana göre türevlerini (7) denkleminde yerine yazar ve  eşitliğini ve (4), (5) denklemlerini gözönüne alırsak aşağıdaki denklem bulunur.

(9)

(6) denkleminden

(10)

elde edilir.

Atalet momentlerini tam olarak dengeleyebilmek için Şekil 5. de kesik çizgilerle gösterilen adet planet dişli ve bir adet sabit dişli kullanılmalıdır ve aşağıdaki denklemler sağlanmalıdır.

(11)

ve  sırasıyla  ve  dişlilerinin diş sayısıdır. ve   dişlilerinin oluşturduğu atalet momentleri (12) nolu denklemde verilmiştir.

(12)

Bu dişliler mekanizmaya eklendikten sonra toplam atalet momenti aşağıdaki şekilde olur.

(13)

ve ’nin önündeki katsayılar sıfıra eşitlenerek, atalet momentlerinin dengelenmesi için gerekli denklemler elde edilir. (14) ve (15) denklemleri ile verilen atalet momentlerine sahip dişlilerin sisteme eklenmesi gerekir.

(14)

(15)

(4), (5), (14) ve (15) denklemleri Şekil 5. da gösterilen alt mekanizmada atalet kuvvetleri ve atalet momentlerinin dengelenmesi için gerekli genel formüllerdir.

4. UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Mekanizmalarda atalet kuvvet ve momentlerinin dengelenmesi ile ilgili elde edilen formülasyonlar, aşağıda iki çeşit mekanizmanın dengelenmesi problemine uygulanmış, dengeleme için kullanılması gereken kütle ve dişlilerin kütlesel atalet momenti değerleri tablolar halinde verilmiştir. Mekanizmalarda mekanik sistem simülasyonu programı ADAMS ile bulunan dengeleme öncesi ve sonrası zemine aktarılanlar atalet kuvvet ve momentlerinin RMS değerleri elde edilmiştir.

4.1. Beklemeli Kol Mekanizmasında Atalet Kuvvet ve Momentlerinin Dengelenmesi

Şekil 6.a.  Beklemeli kol mekanizması [8]

Şekil 6. a. da gösterilen beklemeli kol  mekanizmasında dengeleme öncesi kütle, kütlesel atalet momentleri ve uzunluk değerleri Tablo 1’de ,  ve  olarak verilmiştir. Bu mekanizmada atalet kuvvetlerinin dengelenmesi ile seçilen  dengeleme kütlesi konumlarına bağlı olarak bulunan  dengeleme kütle değerleri  de Tablo 1’de görülmektedir. Bu değerler (16) denklemleri ile verilen dengeleme büyüklüklerinden () elde edilmiştir. Atalet momenlerinin dengelenmesi için kullanılan dişlilerden kaynaklanan ek kütle dengesizlikleri gidermek için mekanizmaya ek karşı kütleler konulması gerekir.  kütleli planet dişli kullanılması nedeniyle oluşan kütle dengesizliği  karşı kütlesi ile dengelenir.

(16)

Şekil 6.b. Beklemeli kol mekanizmasına dengeleme kütlelerinin yerleştirilmesi

Dengeleme kütleleri fiziksel olarak mekanizmaya ilavesi homojen çubuk elemanlar kullanılarak yapılmıştır. Bu durumda bu dengeleme kütlelerinden dolayı sisteme eklenen  kütlesel atalet momentleri de aynı tabloda yer almaktadır. Beklemeli kol mekanizmasında atalet momentlerinin dengelemesi için mekanizmaya ilave edilmesi gereken planet

ve sabit dişlilerin kütlesel atalet momentleri (17) denklemlerini sağlayacak şekilde elde edilir. Dişlilerin mekanizmaya yerleştirilmesi Şekil 6.c. de gösterilmiştir. Şekil 6.c. de planet dişlilerin kütlelerinden kaynaklanan atalet kuvvetlerinin dengelenmesi için gerekli dengeleme kütleleri ilave edilmiştir.

(17)

Şekil 6.c. Beklemeli kol mekanizmasına dişlilerin yerleştirilmesi

Tablo 1’deki sayısal değerleri, (17) denklemleri kullanılarak ve = 1 seçilerek bulunan sayısal değerleri Tablo 2. de verilmiştir. Şekil 6.d. de atalet kuvvet ve momentleri dengelenmiş olan beklemeli kol mekanizmasının ADAMS programı kullanılarak elde edilen modeli görülmektedir. Şekil 6. a. da gösterilen beklemeli kol mekanizmasının dengeleme öncesi ve sonrası 7 nolu tahrik milinin  n = 50 devir/dakika sabit açısal hız ile dönmesi durumunda zemine aktarılan atalet kuvvetleri yatay (), düşey () bileşenlerinin, atalet momentinin () , tahrik momentinin () RMS değerleri ADAMS programı kullanılarak bulunmuş ve aşağıda sayısal değerleri ile verilmiştir. Bu sayısal sonuçlardan görüldüğü üzere atalet kuvvet ve momentlerinin dengelenmesi ve neticede tahrik momentinde büyüme meydana gelmektedir.

Tablo 1. Beklemeli kol mekanizması dengeleme öncesi değerler ve atalet kuvvetleri  dengelemesi sonrası mekanizmaya ilave edilen dengeleme kütlesi değerleri

| i | [kg] (verilen) | [kg.] (verilen) | [m] (verilen) | [m] (seçilen) | [kg] (bulunan) | [kg.] (bulunan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.14 | 2.25. | 0.4634147537 | 0.1159 | 2.28 | 1.02. |
| 3 | 1.12 | 6.74. |  |  |  |  |
| 4 | 0.756 | 6.64. | 0.3 | 0.075 | 5.992 | 1.123. |
| 5 | 0.78 | 6.24. | 0.31 | 0.0775 | 1.56 | 3.12. |
| 6 | 0.288 | 3.88. | 0.1 | 0.025 | 0.576 | 1.2. |
| 7 | 0.667 | 4.57. | 0.2617847679 | 0.06545 | 42.166 | 6.02. |

Tablo 2. Beklemeli kol mekanizması atalet momentlerinin dengelenmesi sonrası mekanizmaya ilave edilen dişlilerin kütlesel atalet momenti değerleri

| [kg.] | 0.12518100752548 |  | 3.6. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.588. |  | 0.4199 |
|  | 1.4176891679183 |  | 2.4. |
|  | 0.21147425 |  | 1.6796 |

Şekil 6.d. Atalet kuvvet ve momentleri dengelenmiş olan beklemeli kol mekanizmasının ADAMS ile elde edilen modeli

Dengeleme öncesi:

,

,

,

,

Atalet kuvvetlerinin dengelenmesi sonrası:

,

,

Atalet kuvvet momentlerinin dengelenmesi sonrası:

,

,

,

4.2. Dikiş Makinası Mekanizmasında Atalet Kuvvet ve Momentlerinin

Dengelenmesi

Şekil 7.a.  Dikiş makinası mekanizması [9]

Şekil 7. a. da gösterilen dikiş makinası mekanizmasında dengeleme öncesi kütle, kütlesel atalet momentleri ve uzunluk değerleri Tablo 3’de ,  ve  olarak verilmiştir. Bu mekanizmada atalet kuvvetlerinin dengelenmesi ile seçilen  dengeleme kütlesi konumlarına bağlı olarak bulunan  dengeleme kütle değerleri Tablo 3’de görülmektedir. Bu değerler (18) denklemleri ile verilen dengeleme büyüklüklerinden  elde edilmiştir. Atalet momenlerinin dengelenmesi için kullanılan dişlilerden kaynaklanan ek kütle dengesizlikleri gidermek için mekanizmaya ek karşı kütleler konulması gerekir.  ve  kütleli planet dişli kullanılması nedeniyle oluşan kütle dengesizliği  ve  karşı kütlesi ile dengelenir.

(18)

Şekil 7.b. Dikiş makinası mekanizmasına dengeleme kütlelerinin yerleştirilmesi

Dengeleme kütleleri fiziksel olarak mekanizmaya ilavesi homojen çubuk elemanlar kullanılarak yapılmıştır. Bu durumda bu dengeleme kütlelerinden dolayı sisteme eklenen  kütlesel atalet momentleri de aynı tabloda yer almaktadır. Dikiş makinası mekanizmasında atalet momentlerinin dengelemesi için mekanizmaya ilave edilmesi gereken planet

ve sabit dişlilerin kütlesel atalet momentleri (19) denklemlerini sağlayacak şekilde elde edilir. Dişlilerin mekanizmaya yerleştirilmesi Şekil 7.c. de gösterilmiştir.

(19)

Şekil 7.c. Dikiş makinası mekanizmasına dişlilerin yerleştirilmesi

Tablo 3’deki sayısal değerleri, (19) denklemleri kullanılarak ve

= 1 seçilerek bulunan sayısal değerleri Tablo 4. de verilmiştir. Şekil 7.d. de atalet kuvvet ve momentleri dengelenmiş olan dikiş makinası mekanizmasının ADAMS programı kullanılarak elde edilen modeli görülmektedir. Şekil 7. a. da gösterilen bekleme mekanizmasının dengeleme öncesi ve sonrası 2-3 nolu tahrik milinin  n = 50 devir/dakika sabit açısal hız ile dönmesi durumunda zemine aktarılan atalet kuvvetleri yatay (), düşey () bileşenlerinin, atalet momentinin () , tahrik momentinin () RMS değerleri ADAMS programı kullanılarak bulunmuş ve aşağıda sayısal değerleri ile verilmiştir. Bu sayısal sonuçlardan görüldüğü üzere atalet kuvvet ve momentlerinin dengelenmesi başarılmakta ve neticede tahrik momentinde büyüme meydana gelmektedir.

Tablo 3. Dikiş makinası mekanizması dengeleme öncesi değerler ve atalet kuvvetleri dengelemesi sonrası mekanizmaya ilave edilen dengeleme kütlesi değerleri

| i | [kg] | [kg.] | [m] | [m] (seçildi) | [kg] | [kg.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.369 | 4.46. | 0.103 | 0.02575 | 31.013 | 6.85. |
| 3 | 0.39 | 5.51. | 0.1118 | 0.02795 | 27.982065692 | 7.28. |
| 4 | 1.36 | 2.17. | 0.4214 | 0.05267 | 5.440516423 | 5.02. |
| 5 | 0.51 | 1.19. | 0.15 | 0.0375 | 1.02 | 4.78. |
| 6 | 0.485 | 9.95. | 0.14 | 0.035 | 144.6500000376 | 5.9. |
| 7 | 1.79 | 4.95. | 0.5596 | 0.03497 | 32.7200000094 | 1.72. |
| 8 | 0.46 | 0.024 | 0.08765217391304 | 0.08765217391304 | 0.46 | 0.024 |
| 9 | 0.69 | 2.84. | 0.2059600316 | 0.05149 | 1.38 | 1.22. |
| 10 | 2.45 | 0.126 | 0.035 | 0.435 | 1.3590425532 | 1.13. |
| 11 | 1.73 | 4.46. | 0.54 | 0.08 | 5.83875 | 1.24. |
| 12 |  |  | 0.35 |  |  |  |
| 13 |  |  | 0.4197 |  |  |  |
| C | 0.49 | 1.33. |  |  |  |  |

Tablo 4. Dikiş makinası mekanizması atalet momentlerinin dengelenmesi sonrası mekanizmaya ilave edilen dişlilerin kütlesel atalet momenti değerleri

| [kg.] | 0.8703998605 |  | 8.6198. |  | 0.065 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.220485 |  | 1.195239825. |  | 0.0765 |
|  | 0.1021920659 |  | 2.94. |  | 0.12 |
|  | 2.3263500394 |  | 0.08. |  | 0.3059999999 |
|  | 0.688389582 |  | 0.05. |  | 0.26 |
|  | 0.7139908592 |  | 0.02. |  | 0.4799999996 |
|  | 1.5036054582. |  | 0.46. |  | 0.5585106383 |

Şekil 7.d. Atalet kuvvet ve momentleri dengelenmiş olan dikiş makinası mekanizmasının ADAMS ile elde edilen modeli

Dengeleme öncesi:

(RMS) = 5.8812 N,

(RMS) = 4.7264 N,

(RMS) = 6.0157 Nm,

(RMS) = 0.8153 Nm,

Atalet kuvvetlerinin dengelenmesi sonrası:

(RMS) = 1.8573. N,

(RMS) = 5.1643.N, (RMS) = 20.1778 Nm,

(RMS) = 6.6165Nm,

Atalet kuvvet ve momentlerinin dengelenmesi sonrası:

(RMS) = 1.9707. N,

(RMS) = 4.9448.N,

(RMS) = 0.0314 Nm,

(RMS) = 39.8789 Nm,

5. SONUÇ

Bu çalışmada, indirgeme yöntemiyle mekanizmalarda atalet kuvvet ve momentlerinin dengelenmesi ile ilgili olarak literatürde yer alan formülasyonlar bir beklemeli kol mekanizmasına ve dikiş makinası mekanizmasına sayısal olarak uygulanmıştır. ADAMS programı kullanılarak mekanizmaya etki eden atalet kuvvet ve momentlerinin sayısal değerleri elde edilmiş ve mekanizmanın dengeleme sonrası hareketine ait simülasyonları yapılmıştır. Bulunan sonuçlar yöntemin etkili ve verimli olduğunu göstermektedir.

6. SEMBOLLER VE KISALTMALAR

Sembol 	Açıklama

Kütle

Kütlesel Atalet Momenti

Atalet Yarıçapı

Eleman Uzunluğu

,	Elemanın yatayla yaptığı açı

Elemanın açısal hızı

Elemanın açısal ivmesi

Dişli Sayısı

Atalet Momenti

Dişli ismi

Açısal Momentum

Açısal Momentumunun zamana

göre türevi

Koordinatı

Koordinat

Dengeleme Kütlesinin

Elemanın Uzunluğu

Atalet Momenti

Tahrik Momenti

x ekseni doğrultusundaki atalet

kuvveti

y ekseni doğrultusundaki atalet

kuvveti

O 	Sistem dışı keyfi bir nokta

7. KAYNAKLAR

1.	Smith, M.R., Ye, Z., “Complete Balancing of Planar Linkages By An Equivalance Method”, Proc. Of. 7th World Conf. Of IFToMM, 1987, 519-522.

2.	Smith, M.R., Ye, Z., “Complete Balancing of Planar Linkages By An Equivalance Method”, Mech. Mach. Theory, Cilt:29, Sayı: 5, 1994, 701-712.

3.	Berkof, R.S., Lowen, G.G., J. Engng Ind., 93B, 1971, 53-60.

4.	Feng, Gao, Mech. Mach.Theory, Cilt:24, 1989, 275.

5.	Feng, Gao, Mech. Mach.Theory, Cilt:25, 1990, 183.

6.	Feng, Gao, Mech. Mach.Theory, Cilt:24, 1989, 275.

7.	Berkof, R.S., Mech. Mach.Theory, Cilt:8, 1973, 397.

8.	Artobolevsky, I.I., Mechanisms in Modern Engineering Design, Cilt: 2, 1976, 367.

9.	Artobolevsky, I.I., Mechanisms in Modern Engineering Design, Cilt: 1, 1976, 891.