TEK 314 ÖDEV 3

Soru 1:

Sürekli akışlı bir iklimlenme sistemine 1 atmosfer basınç 15 oC sıcaklık ve %60 bağıl nemde giren hava önce 20 oC sıcaklığa ısıtılmakta daha sonra nemlendirilmektedir. Hava iklimlendirme sisteminden 25 oC sıcaklık ve %65 bağıl nemde çıkmaktadır.

- Havaya eklenen su miktarını kg su/kg kuru hava olarak

- Isıtma bölümünde havaya geçen ısıyı kJ/kg kuru hava olarak hesaplayınız.

Soru 2:

Hava, pencere tipi bir klima cihazının buharlaştırıcısına 100 kPa basınç ve 27(C sıcaklıkta 6 m3/dakika debiyle girmektedir. Soğutucu akışkan-134a ise buharlaştırıcıya  120 kPa basınçta, 0.3 kuruluk derecesiyle girmekte ve aynı basınçta doymuş buhar olarak çıkmaktadır. Soğutucu akışkan-134a’nın  debisi  2 kg/dakika’dır. Havanın çıkış sıcaklığını ve soğutma işlemi sırasındaki toplam entropi üretimini (a) klima cihazının dış yüzeylerinin yalıtılmış olduğunu, (b) klima cihazına 32(C sıcaklıktaki çevre ortamdan  30 kJ/dakika ısı geçişi olduğunu kabul ederek hesaplayınız.

# Text boxes

P4=100 kPa

T4= ?

P2=120 kPa

x2= 1.0

T1 = 15(C

( 1 = 60%

1 atm

T2 = 20(C

Isıtıcı

1

2

Hava

3

T3 = 25(C

( 3 = 65%

HAVA

V3= 6 m3/dakika

P3=100 kPa

T3=27(C

SA-134a

P1=120 kPa

x1= 0.3

.