BETONARME II UYGULAMASI: KİRİŞSİZ DÖŞEME SİSTEMİ

ÇÖZÜM:

1. KOLON VE ORTA ŞERİTLERİN BELİRLENMESİ:

Kolon şeridi L1/4 ve L2/4 'den küçüğü alınarak 2.0 m olarak belirlenmiştir.

L1:hesap doğrultusundaki açıklık 	L2 :hesap doğrultusuna dik olan açıklık

2. MALZEME DAYANIMLARI

C30  	fcd=fck/1.5=20 N/mm2  ; fctd=fctk/1.5=1.25 N/mm2

S420  	fyd=fyk/1.15=365 N/mm2

3. DÖŞEME KALINLIĞININ BELİRLENMESİ

Kirişsiz döşeme tasarımı yaklaşık yöntemlerden biri kullanılarak yapılıyorsa döşeme kalınlığı

h ( LL/30 ve h ( 200 mm

koşullarını sağlamalıdır. LL döşemenin uzun doğrultuda mesnet eksenleri arasında kalan açıklığını göstermektedir. Ayrıca kirişsiz döşeme kalınlığı olabildiğince zımbalama donatısı gerektirmeyecek biçimde seçilmelidir.

4. YÜK HESABI:

Betonarme döşeme ağırlığı		0.20 x 25 = 5.0 kN/m2

Kaplama+Sıva				  = 1.5 kN/m2

Sabit yük  (g)				  = 6.5 kN/m2

Hesap yükü	pd=1.4 g + 1.6 q =1.4·6.50 + 1.6· 7.0 =20.3 kN/m2

5. ZIMBALAMA KONTROLÜ

Hesap zımbalama yükü Vpd=(4.0 x 5.0 - 0.575 x 0.575) x 20.3 =399 kN

emin  =15 mm+0.03h = 15 + 0.03 x 400 = 27 mm

e ( 27 mm olduğuna göre ex=ey=27 mm

Zımbalama çevresinin kayma dayanımı (dort=175 mm)

- Vpr=( fctd up d=0.88 x 1.25 x 10-3 x (4 x 575) x 175 = 443 kN > Vpd = 399 kN (

6. İÇ KUVVETLERİN HESABI :

Kirişsiz döşemelerin iç kuvvetlerinin hesabında yaklaşık yöntemlerden moment katsayıları yöntemini kullanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir. Yöntem sadece düşey yük çözümlemesi için geçerlidir.

- Her yönde en az üçer açıklık olmalıdır.

- Uzun kenarın kısa kenara oranı 2.0'den fazla olmamalıdır. (Luzun / Lkısa <2 olmalı : 5.0 /4.0 =1.25 < 2.0) (

- Herhangi bir doğrultudaki komşu plakların açıklıkları arasındaki fark, uzun açıklığın 1/3'ünden fazla olmamalıdır.

(5.0-4.0)/5.0 =0.2 <0.33  (

- Herhangi bir kolonun çerçeve ekseninden dışmerkezliği, moment hesaplanan doğrultudaki açıklığın 1/10' undan fazla olmamalıdır.

- Hareketli yükün kalıcı yüke oranı 2.0' den fazla olmamalıdır. (1.6 q / 1.4 g = 0.879 < 2) (

X DOĞRULTUSUNDA HESAP

İç Açıklık:

Ln:hesap doğrultusundaki net açıklık 	L2 :hesap doğrultusuna dik olan açıklık

İç açıklıklarda M0 momentinin açıklık ve mesnetlere paylaştırılması aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

Açıklık momenti = 0.35 M0 =75.2 kNm

- Kolon şeridine

- Orta şeride

Mesnet Momenti = 0.65 M0 =139.6 kNm

- Kolon şeridine

- Orta şeride

Kenar açıklık:

Kenar açıklıklarda M0 momentinin açıklık ve mesnetlere paylaştırılması aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

Açıklık momenti = 0.50 M0  =  67.6 kNm

- Kolon şeridine

- Orta şeride

İç Mesnet Momenti = 0.70 M0 = 94.7 kNm

- Kolon şeridine

- Orta şeride

Dış Mesnet Momenti = 0.30 M0 = 40.6 kNm

- Kolon şeridine

(Çözüm yapılan doğrultuya dik kenar kirişi bulunmadığından hesaplanan dış kenar mesnet momentinin tamamı kolon şeridine aktarıldı. )

- Orta şeride

Y DOĞRULTUSUNDA HESAP

İç Açıklık:

Açıklık momenti =

- Kolon şeridine

- Orta şeride

Mesnet Momenti =

- Kolon şeridine

- Orta şeride

Kenar açıklık:

Kenar açıklıklarda M0 momentinin açıklık ve mesnetlere paylaştırılması aşağıdaki ilkelere göre yapılacaktır.

Açıklık momenti = 0.50 M0  =  84.5 kNm

- Kolon şeridine

- Orta şeride

İç Mesnet Momenti = 0.70 M0 = 118.3 kNm

- Kolon şeridine

- Orta şeride

Dış Mesnet Momenti = 0.30 M0 = 50.7 kNm

- Kolon şeridine

- Orta şeride

8. BETONARME KESİT HESABI:

Malzeme C30/S420

a) x doğrultusunda hesap

| Kesit | M [kNm] | b [m] | d [m] | K [x10-5] | ks [mm2/kN] | As [mm2/m] | Seçilen | Mevcut | Ek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D5 Kolon Şeridi | 40.6 | 2 | 0.18 | 160 | 2.83 | 319 | Φ8/150 [335 mm2/m] | __ | __ |
| D2-D6 Kolon Şeridi | 45.1 | 2 | 0.18 | 144 | 2.84 | 356 | Φ8/140 [359 mm2/m] | __ | __ |
| D5 Orta Şerit | 27.1 | 2 | 0.18 | 239 | 2.81 | 212 | Φ8/220 [229 mm2/m] | __ | __ |
| D6 Orta Şerit | 30.1 | 2 | 0.18 | 215 | 2.82 | 236 | Φ8/200 [251 mm2/m] | __ | __ |
| D1-D5 Kolon Şeridi | 40.6 | 2 | 0.18 | 160 | 2.83 | 320 | __ | Φ8/300 [168 mm2/m] | Φ8/250 [201 mm2/m] |
| D1-D5/D2-D6 Kolon Şeridi | 104.7 | 2 | 0.18 | 62 | 2.91 | 847 | __ | Φ8/300+Φ8/280 [347 mm2/m] | Φ10/150 [524 mm2/m] |
| D5/D6 Orta Şerit | 34.9 | 2 | 0.18 | 186 | 2.82 | 274 | __ | Φ8/440+Φ8/400 [240 mm2/m] | Φ8/330 [152 mm2/m] |

b) y doğrultusunda hesap

| Kesit | M [kNm] | b [m] | d [m] | K [x10-5] | ks [mm2/kN] | As [mm2/m] | Seçilen | Mevcut | Ek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D2 Kolon Şeridi | 50.7 | 2 | 0.18 | 128 | 2.85 | 401 | Φ10/190 [413 mm2/m] | __ | __ |
| D5-D6 Kolon Şeridi | 34.5 | 2 | 0.18 | 188 | 2.82 | 270 | Φ8/180 [279 mm2/m] | __ | __ |
| D2 Orta Şerit | 33.8 | 3 | 0.18 | 288 | 2.80 | 175 | Φ8/250 [201 mm2/m] | __ | __ |
| D6 Orta Şerit | 23.0 | 3 | 0.17 | 377 | 2.79 | 126 | Φ8/250 [201 mm2/m] | __ | __ |
| D1-D2 Kolon Şeridi | 50.7 | 2 | 0.18 | 128 | 2.85 | 401 | __ | Φ10/380 [207 mm2/m] | Φ10/380 [207 mm2/m] |
| D1-D2/D5-D6 Kolon Şeridi | 88.7 | 2 | 0.17 | 65 | 2.90 | 757 | __ | Φ10/380+ Φ8/360 [346 mm2/m] | Φ10/190 [411 mm2/m] |
| D2-D6 Orta Şerit | 29.6 | 3 | 0.18 | 328 | 2.80 | 154 | __ | Φ8/500+ Φ8/500 [201 mm2/m] | __ |

Minimum donatı

/m

Donatı  Aralığı:	t ( 1.5 h=300 mm ; 250 mm  (

Minimum donatı kontrolleri

D2 döşemesi Asx+Asy=229+201=430 mm2 (orta şeridindeki x ve y doğrultusundaki donatıların toplamı)

D6 döşemesi Asx+Asy=251+201=452 mm2 (orta şeridindeki x ve y doğrultusundaki donatıların toplamı)

D2 ve D6 döşemesi orta şeritlerine yerleştirilen donatılar, minimum donatı oranını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

x doğrultusunda donatılar

| Kesit | As [mm2/m] | Seçilen | Mevcut | Ek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D5 Kolon Şeridi | 319 | Φ8/150 [335 mm2] | __ | __ |
| D2-D6 Kolon Şeridi | 356 | Φ8/140 [359 mm2] | __ | __ |
| D5 Orta Şerit | 212 | Φ8/160 [314mm2] | __ | __ |
| D6 Orta Şerit | 236 | Φ8/160 [314 mm2] | __ | __ |
| D1-D5 Kolon Şeridi | 320 | __ | Φ8/300 [168 mm2] | Φ8/250 [201 mm2] |
| D1-D5/D2-D6 Kolon Şeridi | 847 | __ | Φ8/300+Φ8/280 [347 mm2] | Φ10/150 [524 mm2] |
| D5/D6 Orta Şerit | 274 | __ | Φ8/320+Φ8/320 [314 mm2] | __ |

y doğrultusunda donatılar

| Kesit | As [mm2/m] | Seçilen | Mevcut | Ek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1-D2 Kolon Şeridi | 401 | Φ10/190 [413 mm2] | __ | __ |
| D5-D6 Kolon Şeridi | 270 | Φ8/180 [279 mm2] | __ | __ |
| D2 Orta Şerit | 175 | Φ8/160 [314mm2] | __ | __ |
| D6 Orta Şerit | 126 | Φ8/160 [314 mm2] | __ | __ |
| D1-D2 Kolon Şeridi | 401 | __ | Φ10/380 [207 mm2] | Φ10/380 [207 mm2] |
| D1-D2/D5-D6 Kolon Şeridi | 757 | __ | Φ10/380+ Φ8/360 [346 mm2] | Φ10/190 [411 mm2] |
| D2-D6 Orta Şerit | 154 | __ | Φ8/320+Φ8/320 [314 mm2] | __ |

9. ZIMBALAMA DAYANIMININ TEKRAR KONTROLÜ

Kolon momentlerinin %40'ının döşemeye burulma olarak aktarılacağı ve bunların zımbalama çevresindeki kayma gerilmelerini arttırılacağı gözönünde bulundurularak hesaplanan iç kuvvetler kullanılarak yeniden zımbalama güvenliği kontrolü yapılmalıdır.

Hesap zımbalama yükü Vpd=399 kN

x doğrultusu için

y doğrultusu için

Buradankatsayısınız çok az değiştiği görülmektedir. Yüklerin çok fazla olmadığı hallerde pratik olarak ilk bulunan zımbalama dayanımı ile yetinilebilir.

Zımbalama çevresinin kayma dayanımı (dort=175 mm)

Vpr=( fctd up d=0.86 x 1.25 x 10-3 x (4 x 575) x 175 = 434 kN > Vpd = 399 kN (Güvenli)

# Text boxes

- İç kolon boyutları: 400 mm x 400 mm

- Dış kolon boyutları: 300 mm x 300 mm

- Malzeme: C30-S420 (BS30/BÇ III)

- Kaplama+sıva ağırlığı : 1.50 kN/m2

- Hareketli yük : q=7.00 kN/m2

Ara katta kirişsiz döşeme sisteminin hesabını yapınız, donatıları seçiniz ve şematik olarak yerleştiriniz.

LL olarak en büyük açıklık  5 m seçilirse

LL/30 =5000/30=167 mm

Seçilen döşeme kalınlığı : h = 200 mm

+

İç kolonlarda zımbalama çevresi hesabı;

Kolon boyutları 400 mm x 400 mm

d1= 200 -20 =180 mm

d2= 180 -10 = 170 mm

dort= (180 +170)/2 = 175 mm

Zımbalama çevresi kenarları

bx=by=400 + 2 x 175 / 2 = 575 mm

orta şerit

7. MOMENT DİYAGRAMLARI: [kNm]

a) x doğrultusunda

b) y doğrultusunda

Açıklık

Mesnet

Açıklık

Mesnet

Açıklık

Mesnet

Açıklık

Mesnet

10. DONATI KROKİSİ

Kolon Şeritleri donatı krokisi:

Orta Şeritler donatı krokisi: