9.11.2007

Bilgisayar Mimarisinde Yeni Yaklaşımlar

Yıl İçi Sınavı

1) 6 katlı bir iş hattının dallanma komutları özelinde kat sıralamasının “1- komut alma; 2- kod çözme başlangıç; 3- kod çözme sonuçlandırma; 4- hedef adres hesap başlangıç; 5- hedef adres hesap sonuçlandırma; 6- dallanma karar verme” şeklinde olduğunu varsayın. İş hattına giren komutlar arasındaki bağımlılıkların çözümlenmesinin gecikmeye yol açmadığını varsayın.

Adres              Komut

N-5	     	mov (r2, r4)

N-4		mov (r3, r5)

N-3		clr r6

N-2		neg r6

N-1		sub (r1, r2, r3)

N		bz (T, r1)

……..

……..

T		mul (r7, r4, r5)

T+1		add (r8, r2, r3)

T+2		div (r9, r9, r1)

a) Yukarıdaki komutlarda ilk sıradaki işlenen (en soldaki) varış, diğer(ler)i kaynaktır. Bu program parçasını göz önüne alarak ve işlemcinin komut atma yeteneğinin bulunduğunu varsayarak akıllı bir derleyicinin komut sırasını nasıl değiştirmesi gerektiğini ve hangi komutların “koşullu yürürlükten çıkarma” (annul-a) bitini 1, hangilerininkini 0 olarak seçmesi gerektiğini belirtin

b) Bu programda gecikme, dallanma gerçekleşirse kaç çevrim, gerçekleşmezse kaç çevrim olur?

2) Dallanma hedef tamponu (BTB) güncellenme politikası şöyledir: a) BTB’de geçmiş bilgisi tutulmaz; b) BTB’de dallanmanın gerçekleştiği hedef adresler tutulur; c) dallan kararı alındığında hedef adres BTB’de yoksa BTB güncellenir; d) dallanmanın gerçekleşmemesi durumunda eğer ilgili hedef adres BTB’de bulunuyorsa BTB’deki adres silinir; e) BTB güncellemesi, dallanmanın çözümlenmesini izleyen çevrimde başlatılır; f) BTB’nin güncellemesi 2 çevrim sürer. Bu politikaya göre 4 katlı bir iş hattında (IF, s’’, s’, s) BTB’de ıska olduğunda a) dallanma gerçekleşirse ve b) dallanma gerçekleşmezse komutların iş hattında nasıl ilerlediğini rezervasyon tablosu üzerinde gösterin.

3) İş hatlı olmayan X işlemcisinin saat frekansı 25 MHz, ve ortalama CPI = 4’dür. Gecikmesi aynı olan lojik elemanların kullanıldığı aynı aileden Y işlemcisi ise 5 katlı doğrusal iş hattı yapısındadır. Bu işlemcinin saat frekansı 20 MHz’dir.

a) Aynı lojik elemanlar kullanıldığı halde iş hatlı işlemci, diğerine göre sizce niçin daha düşük hızlı bir saat ile sürülebilmektedir? Açıklayın.

b) 100 komuttan oluşan bir program her iki işlemcide de yürütüldüğünde Y’nin X’e göre hızlanmasını (veya yavaşlamasını) hesaplayın.

4) Bir işlemcinin sanal adres uzayı, her bölümünde (segment) en fazla 32k adet sayfa (sayfa uzunluğu 4 kB) bulunan 128 adet bölümden oluşmaktadır. Fiziksel adres uzayı ise her biri 4 kB büyüklüğünde 4k adet sayfadan ibarettir. Sanal – fiziksel adres geçişi için gerektiği kadar düzeyde doğrudan bölüm tablosu (tabloları) ve doğrudan sayfa tablosu (tabloları) kullanılacaktır. Dönüşümde kullanılan tabloların her birinde en çok 1k adet kayıt bulunmasına izin verilmektedir.

a) Bölüm tablosunun (tablolarının) yapısını çizerek gösterin. Tabloda (tablolarda) kaç kayıt bulunur? Her bir kaydın uzunluğu kaç bittir?

b) Sayfa tablosunun (tablolarının) yapısını çizerek gösterin. Tabloda (tablolarda) kaç kayıt bulunur? Her bir kaydın uzunluğu kaç bittir?

c) Sanal ve fiziksel adres uzayları kaç Byte’tır?

d) Bölüm tablosundaki (tablolarındaki) bölüm uzunluğu alanının işlevi nedir? Dönüşüm sırasında burada kayıtlı değer nasıl kullanılır?

e) Kestirme dönüşüm tamponundaki (TLB) bir kaydın uzunluğu kaç bit olmalıdır? Açıklayın.

5) Normalde cep tasarımında küme indis alanı olarak fiziksel adresin kayıklık ve blok numarası alanları ayrıldıktan sonra kalan alanın en düşük anlamlı kısmı kullanılır.

a) Bu seçimin yararını açıklayınız.

b) Küme sayısı S = 256, küme içindeki sektör sayısı SE = 1, sektör içindeki blok sayısı B = 1, blok uzunluğu A = 64 Byte olan bir doğrudan cep fiziksel adres uzayı 232 Byte olan bir işlemcide çalışmaktadır ve bu cepte normalin aksine küme indis alanı adresin en yüksek anlamlı kısmından seçilmiştir.

- Bu seçime göre cebin her bir kümesine fiziksel adres uzayında birbirine komşu kaç bloktan oluşan bir alan karşı düşmektedir?

- Göz önüne alınan sistemde yukarıdaki kod koşturulduğunda cepte belirli bir anda int array dizisinin en çok kaç elemanı bulunabilir? Not: Dizinin her bir elemanı için derleyici 1 Byte’lık alan ayırmaktadır.

int array (4096);

for (i = 0; i < 4096; i++)

sum += array (i);

- Küme indis alanı olarak fiziksel adresin kayıklık ve blok numarası alanları ayrıldıktan sonra kalan alanın en düşük anlamlı kısmı kullanılırsa aynı kod              koşturulduğunda cepte belirli bir anda dizinin en çok kaç elemanı bulunabilir?

Puanlama: 1) 15; 2) 15; 3) 20; 4) 25; 5) 25                                      Sınav Süresi: 120 dakika

BAŞARILAR!!