MUKAVEMET I

Çalışma Soruları - 7

PROBLEM 1. Şekil 1 de görülen M momenti etkisindeki kirişin kesitinde A, B ve D noktalarındaki gerilmeleri hesaplayınız. (σA = -3,37 MPa, σB = -3,37 MPa, σC = -3,37 MPa)

PROBLEM 2. Şekil 2 de görülen M momenti etkisi altındaki kirişin kesiti için a) tarafsız ekseni belirleyiniz b) en büyük çekme gerilmesini hesaplayınız. ( a) 57,3o (yatay ile yapılan açı)  b) 75,1 MPa)

PROBLEM 3. Şekil 3 de görülen M momenti etkisi altındaki kirişin kesiti için a) tarafsız ekseni belirleyiniz b) en büyük çekme gerilmesini hesaplayınız. ( a) 18,2o (yatay ile yapılan açı) b) 80,9 MPa)

PROBLEM 4. Şekil 4 de görülen M momenti etkisi altındaki kirişin kesiti için a) tarafsız ekseni belirleyiniz b) en büyük çekme gerilmesini hesaplayınız.

PROBLEM 5. Şekil 5 de görülen M momenti etkisi altındaki kirişin kesitinde A noktasındaki gerilmeyi hesaplayınız. (113 MPa)

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

Şekil 5