TER 201

2011 – 2012 Güz

ÖDEV I

Soru 1

Bir Bourdon manometresi ve içinde cıva bulunan (= 13,600 kg/m3) U manometere içi gaz dolu bir tankın basıncını ölçmektedir. Bourdon manometresinin ölçtüğü basınç değeri 85 kPa olduğuna göre h (mm) değerini hesaplayınız.

Navigate to HOME. Daemons. Basics. Pressure.

Follow the "Tracing Method" algorithm.

From Bourdon Gage

Now the rest is simple algebra.

Soru 2.

Düşey sürtünmesiz bir piston silindir mekanizmasının içinde gaz vardır. Pistonun ağırlığı 10 kg ve kesit alanı 20 cm2 olup 100 N kuvvet ile çekilmektedir. Atmosfer basıncı 100 kPa olduğuna göre silindir içindeki basıncını bulunuz. Silindir hacmi 0.1 m3 artarsa yapılan işi hesaplayınız.

Navigate to HOME.Daemons.Basics.Pressure.

Follow the instructions on the Free Body Diagram.

From the free body diagram:

Even as the gas expands, the pressure remain unchanged as the force balance on the piston does not change during the expansion process. The boundary work is simply the area of the rectangle under the p-V diagram = 98.1*0.1 kJ = 9.81 kJ.

Soru 3.

Yerel yerçekimi ivmesinin 9.79 m/s2 olduğu bir yerde 5 kg kütlesindeki bir kaya yukarı doğru fırlatılmaktadır. Kayanın ivmelenmesini hesaplayınız.

| 1B-2: | Mass, Force and Acceleration | 4 pts |
| --- | --- | --- |
| A 5 kg rock is thrown upward with a force of 150 N at a location where the local gravitational acceleration is 9.79 m/s2. Determine the acceleration of the rock in m/s2. |
| Read : | The key here is to recognize that two forces are acting on the rock: the 150 N and the weight of the rock (due to gravity). Then, the problem becomes an application of Newton's 1st Law of Motion. |
| Given : | m | 5 | kg |  |  |  |  |
|  | Fthrow | 150 | N |  |  |  |  |
|  | g | 9.79 | m/s2 |  |  |  |  |
| Find : | a | ??? | m/s2 |  |  |  |  |
| Solution : | The key equation here is Newton's 1st Law of Motion : |  |  |  |
|  |  |  |  | Eqn 1 |
|  | We can solve Eqn 1 for the rate at which the rock accelerates : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Eqn 2 |
|  | We know that : |  |  | gC | 1 | kg-m/N-s2 |
|  | So, all we need to is determine the net force acting on the stone. |  |  |
|  | A free-body diagram might be helpful. |  |  |
|  | The net force acting on the rock in the upward direction is : |  |  |  |
|  |  | Eqn 3 |  |  |  |
|  | We can apply Newton's 1st Law of Motion again to evaluate Fwt. |  |  |
|  |  |  | Eqn 4 |
|  | We can solve Eqn 4 for Fwt, as follows : |  | Eqn 5 |
|  | Plugging values into Eqn 5, then Eqn 3 and, finally, Eqn 2 yields : |  |  |  |
|  |  | Fwt | 49.0 | N |
|  |  |  |  |  | Fnet | 101.05 | N |
|  |  |  |  |  | a | 20.21 | m/s2 |
| Answers : | a | 20.2 | m/s2 |  |  |  |  |

Soru 4.

Yatay ve 2 m çapındaki bir kapak su tankının tabanına yerleştirilmiştir. Kapağı kaldırmak için gerekli ilave kuvveti hesaplayınız. Patm = 100 kPa, g = 9.807 m/s2 alınız.

| 1B-8 : | Force Required to Lift an Underwater Gate | 5 pts |
| --- | --- | --- |
| A horizontal 2 m diameter man-hole is located in the bottom of a water tank as shown here. Determine the extra upward force, F, that a man or machine must exert on the man-hole cover to just barely lift it. |
| Read : | The key to this problem is to recognize that the TOTAL force required to just barely lift the man-hole cover is equal to the force exerted on the top surface of the man-hole cover by both the atmosphere and the water. This force is equal to the absolute pressure at the bottom of the tank times the area of the man-hole cover. The force a man or machine would need to exert in order to lift the man-hole cover is less because atmospheric pressure is also acting on the outer or bottom surface of the man-hole cover. |
| Given : |  | D | 2 | m |  |  |  |
|  |  | h | 5 | m |  |  |  |
|  |  | g | 9.8066 | m/s2 |  |  |  |
|  |  | gc | 1 | kg-m/N-s2 |  |  |
| Assumptions : | Patm | 100 | kPa |  |  |  |
|  |  | rH2O | 1000 | kg/m3 |  |  |  |
| Solution : | The total force required to just barely lift the man-hole cover is: |  |
|  |  |  |  |  | Eqn 1 |
|  | The gate is circular, so : |  |  | Eqn 2 |
|  | Plug values into Eqn 2 : |  | Agate | 3.142 | m2 |
|  | Next, we can use the Barometer Equation to determine the pressure at the bottom of the tank. |
|  |  |  | Eqn 3 |
|  |  |  |  |  | Pbottom | 149 | kPa |
|  | Finally, we substitute values into Eqn 1 to answer the question : |  |  |  |
|  |  | F | 468 | kN |
|  | This is the total force required to lift the man-hole cover. But atmospheric pressure is also acting on the outside or bottom surface of the manhole cover as well. So, since we want to determine how much additional force must be applied in order to lift the man-hole cover, we must subtract the upward force attributable to atmospheric pressure below the cover. |
|  |  | Eqn 4 |  | F | 314 | kN |
|  | The additional force that must be exerted to lift the man-hole cover is the difference between the total force required and the force exerted by the atmosphere. |
|  |  | Eqn 5 |  | F | 154 | kN |
|  | If the door had a hinge, the problem would be a bit more challenging because it would involve the computation of torques acting around the axis of the hinge. Torques and lever arms are not part of this thermodynamics course. |

Soru 5.

10(C sıcaklık farkını Kelvin, Rankine ve Fahrenheit biriminde yazınız.

The Unit Daemon is almost self explanatory. Choose "Temperature Difference" in the central window. The units of temperatures appear on the left and right lists. Choose degree Celsius on the left and the desired unit on the right. Input 10 in the yellow field. The answers, 10 for Kelvin, 18 for Rankin and 18 for Fahrenheit, show up on the right.

Soru 6.

Bir binanın yüksekliğini ölçmek için basit bir manometre kullanılmaktadır. Binanın en üstünde basınç 730 mmHg, en altında ise 755 mmHg dır. Binanın yüksekliğini bulunuz. Havanın yoğunluğu 1.18 kg/m3, cıvanın yoğunluğu 13,600 kg/m3 dür.

Atmospheric pressures at the top and at the bottom of the building are

Taking an air column between the top and the bottom of the building and writing a force balance per unit base area, we obtain

It yields		h = 288.6 m

which is also the height of the building.

Soru 7.

Balonlar genellikle helyum gazı ile doldurulur. Aynı şartlar altında helyumun ağırlığı havanın ağırlığının yedide biridir. Fb = (hava g Vbalon eşitliği ile hesaplanan yer çekimi kuvveti balonun yukarı hareketini sağlar. Balonun çapı 10 m ise her biri 70 kg olan iki kişi taşıyabilir. Balon durağan halden harekete geçtiğinde ulaştığı ivmeyi hesaplayınız. Havanın yoğunluğu 1.16 kg/m3 dür. Balon kabini ve iplerinin ağırlığını ihmal edin.

The buoyancy force acting on the balloon is

The total mass is

The total weight is

Thus the net force acting on the balloon is

Then the acceleration becomes

Soru 8.

10 m yüksekliğindeki silindir tankın alt yarısı su ((su = 1000 kg/m3) doludur. Üst yarısı ise yoğunluğu 850 kg/m3 olan yağ ile doludur. Silindir altı ve üstü arasındaki basınç farkını hesaplayın.

The density of the oil is obtained by multiplying its specific gravity by the density of water which is given to be 1000 kg/m3,

The pressure difference between the top and the bottom of the cylinder is the sum of the pressure differences across the two fluids,

Soru 9.

240 m3/s sabit debili bir nehir üzerinde hidroelektrik santrali kurulacaktır. Baraj yüksekliği 50 m dir. Barajda üretilecek enerjinin gücünü hesaplayın.

Soru 10.

Küçük bir elektrik motoru 10 W mekanik güç üretmektedir. Bu güç değerini a) N, m ve s birimlerinde, b) kg, m ve s birimlerinde yazınız.

Soru 11.

Düz bir yolda 800 kg kütlesindeki arabanın durgun halden 100 km/h hıza ulaşması için gereken enerjiyi hesaplayınız.

Soru 12.

2000 kg kütlesindeki arabanın yatayla 30( eğimli bir yolda 10 saniyede 100 m tırmanması için

- Sabit hızda

- İlk hız 0 m/s, son hız 30 m/s olması halinde

- İlk hız 35 m/s, son hız 5 m/s olması halinde

gerekli güç ne kadardır.

Soru 13.

5 cm derinliğindeki su 98(C kaynamaktadır. 40 cm derinliğindeki su hangi sıcaklıkta kaynar.

The pressure at the bottom of the 5-cm pan is the saturation pressure corresponding to the boiling temperature of 98(C:

The pressure difference between the bottoms of two pans is

Then the pressure at the bottom of the 40-cm deep pan is

P = 94.63 + 3.43 = 98.06 kPa

Then the boiling temperature becomes

Soru 14 Su için aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

| T, (C | P, kPa | v, m3 / kg | Faz Açıklaması |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | 4.16 |  |
|  | 200 |  | Doymuş buhar |
| 250 | 400 |  |  |
| 110 | 600 |  |  |

| T, (C | P, kPa | h, kJ / kg | x | Faz Açıklaması |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 325 |  | 0.4 |  |
| 160 |  | 1682 |  |  |
|  | 950 |  | 0.0 |  |
| 80 | 500 |  |  |  |
|  | 800 | 3161.7 |  |  |

Tablo A4, A5, A6 yardımı ile

| T, (C | P, kPa | v, m3 / kg | Faz Açıklaması |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 12.352 | 4.16 | Doymuş sıvı buhar karışımı |
| 120.21 | 200 | 0.88578 | Doymuş buhar |
| 250 | 400 | 0.59520 | Kızgın buhar |
| 110 | 600 | 0.001052 | Sıkıştırılmış sıvı |

| T, (C | P, kPa | h, kJ / kg | x | Faz Açıklaması |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136.27 | 325 | 1435.35 | 0.4 | Doymuş sıvı buhar karışımı |
| 160 | 618.23 | 1682 | 0.483 | Doymuş sıvı buhar karışımı |
| 177.66 | 950 | 752.74 | 0.0 | Doymuş sıvı |
| 80 | 500 | 335.02 | - - - | Sıkıştırılmış sıvı |
| 350 | 800 | 3162.2 | - - - | Kızgın buhar |

Soru 15 R 134a için aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

| T, (C | P, kPa | h, kJ / kg | x | Faz açıklaması |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 240 | 81 |  |  |
| 4 |  |  | 0.27 |  |
| -20 | 500 |  |  |  |
|  | 1400 | 362 |  |  |
| 20 |  |  | 1.0 |  |

Tablo A11, A12, A13 yardımı ile

| T, (C | P, kPa | h, kJ / kg | x | Faz açıklaması |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -5.38 | 240 | 81 | 0.179 | Doymuş sıvı buhar karışımı |
| 4 | 337.90 | 110.03 | 0.27 | Doymuş sıvı buhar karışımı |
| -20 | 500 | 25.49 | - - - | Sıkıştırılmış sıvı |
| 130 | 1400 | 363.02 | - - - | Kızgın buhar |
| 20 | 572.07 | 261.59 | 1.0 | Doymuş buhar |

Soru 16.

Piston silindirden oluşan sistem 0.1 m3 hacminde sıvı su içermektedir ve 0.9 m3 su buharı ile 800 kPa da dengedir. Sıcaklık 350(C olana kadar sabit basınçta ısı transferi olmaktadır.

- Suyun başlangıç sıcaklığı nedir.

- Suyun toplam kütlesini bulunuz.

- Son hacmi hesaplayınız.

- Doyma eğrilerini göstererek işlemi P – v digagramında gösteriniz.

(a) Initially two phases coexist in equilibrium, thus we have a saturated liquid-vapor mixture. Then the temperature in the tank must be the saturation temperature at the specified pressure,

(Table A-5)

(b) The total mass in this case can easily be determined by adding the mass of each phase,

(c) At the final state water is superheated vapor, and its specific volume is

(Table A-6)

Then,

Soru 17

İdeal gaz düşük basınca kısıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir.

- Gazın sıcaklığı artar.

- Gazın sıcaklığı azalır.

- Gazın sıcaklığı sabit kalır.

Neden?

An ideal gas is throttled to a lower pressure. During this process, (select the

correct statement)

(a) the temperature of the gas will increase.

(b) the temperature of the gas will decrease.

(c) the temperature of the gas will remain constant.

(d) the entropy of the gas will decrease.

(e) the enthalpy of the gas will decrease.

Answer: For a throttling process, h remains constant – so the temperature remains

constant (correct answer (c)). Recall for ideal gases h(T).

Soru 18

Bir mükemmel gaz işlemi Pvk = sabit eşitliğine göre gerçekleşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur. (k=cp/cv)

- Sıkıştırılamaz işlem

- Sabit basınç işlemi

- Adyabatik işlem

- İzentropik işlem

- Sabit sıcaklık işlemi

(2) (3 points) An ideal gas process for which P vk = constant, where k=cp/cv is an (select

the correct answer(s))

(a) incompressible process (b) isobaric process (c) adiabatic process

(d) isentropic process (e) isothermal process

Answer: The correct answers are (c,d)

Soru 19

Verilen bir halde su buharının sıcaklığı 400(C, özgül hacmi 0.02 m3/kg’dır. Su buharının bu haldeki basıncını,

- mükemmel gaz hal denklemini kullanarak,

- genelleştirilmiş sıkıştırılabilme diyagramını kullanarak,

- su buharı tablolarını kullanarak bulun.

The gas constant, the critical pressure, and the critical temperature of water are, from Table A-1,

(a) From the ideal gas equation of state,

(b) From the compressibility chart (Fig. A-30a),

Thus,

(c) From the superheated steam table (Table A-6),

Soru 20.

Sürtünmesiz bir piston silindir sistemi 100 kPa basınç ve 300 K sıcaklıkta 2 kg azot içermektedir. Azot, PV1.4 = sabit hal değişim eşitliğine göre son sıcaklığı 360 K oluncaya kadar sıkıştırılmaktadır. Bu işlem sırasında yapılan işi hesaplayınız.

Nitrogen at specified conditions can be treated as an ideal gas.  Then the

boundary work for this polytropic process can be determined from Eq. 3-12,

Soru 21.

Bir gaz için hal değişiminin yolu  (burada P (kPa),  (m3/kg)) eşitiği ile verilmiştir. 0.5 mol miktarındaki gaz 300 K sabit sıcaklıkta sanki dengeli olarak 2 m3 den 5 m3 e genişletilmektedir.

- Eşitlikteki 10 sayısının birimini nedir.

- Sabit sıcaklıkta genleşme işlemi sırasında yapılan işi hesaplayın.

(a) The term  must have pressure units since it is added to P.

Thus the quantity 10 must have the unit kPa(m6/kmol2.

(b) The boundary work for this process can be determined from

and

Soru 22.

İyi yalıtılmış bir piston silindir sistemi 150 kPa sabit basınçta 5 L doymuş sıvı su içermektedir. Su bir pervane ile karıştırılırken su içine yerleştirilmiş bir dirençten 45 dakika süreyle 8 A akım geçmektedir. Bu sabit basınç işleminde sıvının yarısı buharlaşırsa elektrik kaynağının gerilimini hesaplayınız. Pervane işi 400 kJ dür. Hal değişimini doyma eğrileri ile birlikte P – v diyagramında gösteriniz.

We take the water in the piston-cylinder device as our system. This is a closed system since no mass enters or leaves.  The conservation of energy equation for this case reduces to

since P = constant and (U + Wb = (H for constant pressure quasi-equilibrium

processes.

Substituting,

We take the water in the tank as our system. This is a closed system since no mass enters or leaves.

The conservation of energy equation for this case reduces to

Substituting,

Soru 23.

Bir piston silindir düzeneği başlangıçta 200 kPa basınçta, 200(C sıcaklıkta ve 0.5m3 hacminde buhar içermektedir. Bu halde iken lineer bir yay pistona dokunmakta fakat pistona kuvvet uygulamamaktadır. Buhar yavaşça ısı geçişi olmakta, basıncın       500 kPa, hacmin 0.6 m3 değerine artmasına sebep olmaktadır. Hal değişimi doyma eğrilerinin de yer aldığı P – v diyagramında gösteriniz.

- Son sıcaklığı,

- Buharın yaptığı işi,

- Toplam ısı geçiş değerini hesaplayınız.

(a) We take the steam in the piston-cylinder device as our system.  This is a closed system since no mass enters or leaves.

(b) The pressure of the gas changes linearly with the gas, and thus the process curve on a P-V diagram will be a straight line. The boundary work during this process is simply the area under the process curve, which is a

trapezoidal. Thus,

(c) The conservation of energy equation for this case reduces to

Substituting,

Q = (0.463 kg)(4321.9 - 2654.4)kJ/kg + 35 kJ = 772 kJ

At specified conditions air can be treated as an ideal gas.  We take the air in the room as our system. Assuming the room is well-sealed and no air leaks out, we have a constant volume closed system. The conservation of energy equation for this case reduces to

or,

The mass of air is

Using Cv value at room temperature from Table A-2a ,

The negative sign indicates electrical work is done on the system.

Soru 24.

4 m x 6 m x 6m boyutlarında bir yurt odasında yaşayan bir öğrenci bir yaz günü odadan çıkarken 150 W gücündeki fanı çalıştırmaktadır. Böylece öğleden sonra geldiğinde odayı serin bulmayı ummaktadır. Odanın kapı ve camlarının sızdırmaz şekilde kapalı olduğunu ve duvarlardan ve pencerelerden ısı geçişi olmadığını kabul ederek öğrenci odayı terk ettikten 10 saat sonra odanın sıcaklığını bulunuz. Öğrenci odayı terk ettiğinde basınç 100 kPa, sıcaklık 15(C dir. Oda sıcaklığındaki özgül ısı değerlerini kullanınız.

At specified conditions air can be treated as an ideal gas.  We take the air in the room as our system. Assuming the room is well-sealed and no air leaks out, we have a constant volume closed system.  The conservation of energy equation for this case reduces to

The mass of air is

The electrical work done by the fan is

Substituting and using Cv value at room temperature from Table A-2a,

- (-5400 kJ) = (174.2 kg)(0.718 kJ/kg(C)(T2 - 15)(C

T2 = 58.2(C

We take the entire tank as our system. This is a constant volume closed system since no mass enters or leaves the system.  The conservation of energy equation for this ideal gas reduces to

Thus,

T2 = T1 = 50(C

and

At specified conditions air can be treated as an ideal gas.  We take the air in the piston-cylinder device as our system.  This is a closed system since no mass enters or leaves.  The conservation of energy equation for this case reduces to

or

since (U + Wb = (H for constant pressure quasi-equilibrium expansion or compression

processes.  From Table A-18,

Substituting,

We = -(15 kg)(350.49 - 298.18)kJ/kg + (-60 kJ) = -844.7 kJ

or,

(a) The pressure of the gas changes linearly with volume during this process, and thus the process curve on a P-V diagram will be a straight line.  Then the boundary work during this process is simply the area under the process curve, which is a trapezoidal. Thus,

(b) If there were no spring, we would have a constant pressure

process at P = 200 kPa. The work done during this process is

Soru 25.

Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta 150 kPa, 20(C ve 0.5 m3 helyum bulunmaktadır. Helyum politropik (hal değişimi ile 400 kPa, 140C e sıkıştırılmaktadır. Bu hal değişimi sırasında meydana gelen ısı kazancı veya kaybını hesaplayın.

Helium at specified conditions can be treated as an ideal gas.  The mass of helium and the exponent n are determined from

Then the boundary work for this polytropic process can be determined from

We take the helium in the piston-cylinder device as our system. This is a closed system since no mass enters or leaves. The conservation of energy equation for this closed system reduces to

or ,

Q = mCv(T2 - T1) + Wb

Using Cv value from Table A-2a,

Q = (0.123 kg)(3.1156 kJ/kg·K)(413 - 293)K + (-57.2 kJ) = -11.2 kJ

# Text boxes

40 cm

5 cm

P

v

2

1

H2O

0.02 m3/kg

400(C

P

V

1

2

PVn = C

P

V

T = 300 K

2

4

150

v

P

1

2

v

T

1

2

P

v

2

1

4(5(6 m3

7(C

AIR

We

IDEAL

GAS

800 kPa

50(C

Evacuated

V

(m3)

P

(kPa)

200

1

2

800

0.2

0.5