## TER 201 – TERMODİNAMİK

2011-2012 Güz Yarıyılı

## ÖDEV 2

## Veriliş Tarihi: 18.11.2011

## Teslim Tarihi: 28 Aralık haftası ders saatinde

1)	1 MPa basınç ve 300(C sıcaklıktaki kızgın su buharı sabit hacimde 150(C sıcaklığa soğutulmaktadır. Son halde suyun (a) basıncını,  (b) kuruluk derecesini, (c) iç  enerjisini, (d) entalpisini belirleyin. Ayrıca hal değişimini T-(  diyagramında doymuş sıvı ve doymuş buhar eğrilerini de göstererek çizin.

2)	Bir piston-silindir düzeneğinde, başlangıçta 150 kPa basınç  ve  25(C sıcaklıkta 50 kg su bulunmaktadır. Pistonun kesit alanı 0.1 m2 ’dir. Daha sonra suya ısı geçişi olmakta, suyun bir bölümü buharlaşarak genişlemektedir. Hacim 0.2 m3 olduğu zaman,  piston yay sabiti 100 kN/m olan bir yaya dokunmaktadır. Isı geçişi ve genişleme, piston 20 cm daha yükselinceye kadar devam etmektedir. (a) Son haldeki basıncı bulun, (b) hal değişimi sırasında yapılan işi hesaplayın. Ayrıca hal değişimini P-V diyagramında gösterin.

3)	Bir piston-silindir düzeneğinde, başlangıçta  200 kPa basınçta doymuş sıvı halinde 3 kg su bulunmaktadır.   Daha sonra suya ısı geçişi olmakta, suyun bir bölümü buharlaşmakta ve piston yükselmektedir. Hacim 60 L olduğunda piston durduruculara dokunmaktadır. Isıtma işlemi basınç ilk haldeki basıncın iki katı oluncaya kadar devam etmektedir. Hal değişimini, doyma eğrilerini de göstererek P-( diyagramında çizin. Ayrıca, (a) son halde sistemin sıvı fazındaki kütlesini, (b) son haldeki sıcaklığı, (c) hal değişimi sırasında yapılan toplam işi ve ısı geçişini hesaplayın.

4)	Sabit hacimli kapalı bir kap, metal bir perdeyle iki bölmeye ayrılmıştır ve her iki bölmede de su bulunmaktadır. Başlangıçta A bölmesinde 200 kPa basınç ve  1 m3 hacminde 2 kg su, B bölmesinde de  0.5 MPa basınç ve 400(C sıcaklıkta 3.5 kg su bulunmaktadır. Daha sonra metal perde kaldırılmakta ve su 100(C sıcaklıkta denge haline gelmektedir. Bu işlem esnasındaki ısı alışverişini hesaplayınız.

5) 	3.27 m3 hacmindeki  bir tankta  225 K  sıcaklıkta  100 kg  azot  bulunmaktadır. Tank içindeki basıncı (a) mükemmel gaz hal denklemini kullanarak, (b) genelleştirilmiş sıkıştırılabilme diyagramını kullanarak bulunuz. Sonuçları gerçek değer olan 2000 kPa ile karşılaştırın.

6)	5 MPa basınç ve 500(C sıcaklıktaki su buharı bir lüleye 80 m/s hızla girmekte, 2 MPa basınç ve 400oC sıcaklıkta çıkmaktadır.  Akış süreklidir. Lülenin kesit alanı 50 cm2 olup, çevreye 90 kJ/s ısı kaybı vardır.  (a) Akışın kütle debisini, (b) Akışın çıkış hızını,          (c) Lülenin çıkış kesit alanını hesaplayınız.

7)	Soğutucu akışkan-134a, adyabatik bir kompresöre doymuş buhar olarak –20oC sıcaklıkta girmekte ve 0.7 MPa basınca sıkıştırıldıktan sonra kompresörden 70oC sıcaklıkta çıkmaktadır.  Soğutucu akışkanın debisi 1.2 kg/s’dir. (a) Kompresörü bu şartlarda çalıştırmak için gerekli gücü, (b) soğutucu akışkanın kompresör girişindeki hacimsel debisini hesaplayınız.

8)	Boruda akan 1 MPa basınç ve 80oC sıcaklıktaki soğutucu akışkan-134a, bir yoğuşturucuda borular üzerinden geçirilen hava ile 1 MPa basınç ve 30oC sıcaklığa soğutulmaktadır.     800 m3/dakika debisindeki hava yoğuşturucuya 100 kPa basınç ve 27oC sıcaklıkta girmekte, 95 kPa basınç ve 60oC sıcaklıkta çıkmaktadır.  Soğutucu akışkanın kütle debisini hesaplayınız. (Havayı mükemmel gaz kabul ediniz ve 300 K de sabit özgül ısı değerlerini alınız.)

9)	İçerisinden 1 MPa basınç ve 400(C sıcaklıkta kızgın su buharı akan bir boru, karşı basıncı 0.8 MPa olan ısı geçirmeyen, sürtünmesiz pistonlu ısıya karşı mükemmel bir şekilde yalıtılmış bir silindire bağlanmaktadır. İlk anda piston silindirin tabanındadır. Sonra aradaki vana açılarak içeri bir miktar su buharı girdikten sonra vana kapatılmaktadır. Son halde hacim 0.2 m3 tür. (a) Son halde silindir içindeki buharın kütlesini  ve  sıcaklığını bulunuz. (b) Yapılan işi hesaplayınız.

10)	5 m3 hacminde, yalıtılmış bir basınçlı kapta, başlangıçta     500 kPa basınç ve 52 (C sıcaklıkta hava bulunmaktadır. Daha sonra kabın üzerinde bulunan bir vana açılarak havanın basıncı 200 kPa’e düşürülmektedir. Bu işlem sırasında, kabın içine yerleştirilmiş bir elektrikli ısıtıcı, kap içindeki havanın sıcaklığını sabit tutmaktadır. Yapılan elektrik işini hesaplayınız. (Havayı mükemmel gaz kabul ediniz.)

# Text boxes

We

HAVA

5 m3

500 kPa

52(C

H2O

3 kg

200 kPa

Q

A = 0.1 m2

B

H2O

3.5 kg

400(C

0.5 MPa

H2O

Metal perde

A

H2O

2 kg

1 m3

200 kPa

1 MPa

400(C

PK=0.8 MPa

4

3

2

1

SA-134a

H2O

m = 50 kg

Q

HAVA