##### YAYILI KUVVETLER

(DISTRIBUTED FORCES)

##### Yayılı Kuvvet (Distributed Force)

Tekil Kuvvet (Point Force – Concentrated Force)

İç Kuvvetler (Internal Forces)

Çizgisel Yayılı Kuvvetler (Line Distributed Forces)

Alana Yayılı Kuvvetler (Area Distributed Forces)

Kuvvetlerin katı cisim içerisindeki dağılımı STRESS olarak adlandırılır.

Hacme Yayılı Kuvvetler (Volume Distributed Forces)

Kütle Merkezi (Mass Center)

Bağlı ve paralel kuvvet sisteminin MERKEZİ:

Şeklinde paralel ve bağlı kuvvet sisteminin BİLEŞKESİNİN TATBİK NOKTASINI (KUVVET SİSTEMİNİN MERKEZİNİ) elde etmiştik.

Bu sonuçları AĞIRLIK VE KÜTLE MERKEZİNİN hesabında kullanacağız.

Bu bağlantılar sürekli cisimler için birer integral ile temsil edilebilirler.

G cismin ağırlık merkezidir.

Dw = gdm ; w = (m1 + m2 +…+ mn)g = mg alınarak,

Sürekli ve Homojen cisimlerde Kütle Merkezi ile Ağırlık merkezi çakışıktır.

dm = ( dV  ; ( : yoğunluk, dV hacim elemanı konulursa, G kütle merkezinin ifadesi ;

şeklini alır.

Eksenlere göre Varignon Teoremi uygulanırsa;

bulunur.    dW = g.dm  ve   W = m.g  yazılırsa;

bulunur.

Yukarıdaki skaler bağıntılar vektörel formda yazılabilir.  Bunun için;

olduğu düşünülerek;

bulunur.

dm = (dV  ve  m = (V  yazılırsa;

bulunur.

Çizgisel Elemanların Kütle Merkezi :

Yukarıdaki çizgisel eleman için,  yukarıdaki formüllerde  dm=(AdL yerleştirilirse;

bulunur.

Yüzeysel Cisimlerin Kütle Merkezi :

Yukarıdaki formüllerde  dm = (.t.dA  yerleştirilirse  (t yüzeyin kalınlığı);

t ve  ( sabit ise

Hacimlerin Kütle Merkezi :

Yukarıdaki formüllerde  dm = (.dV  yerleştirilirse;

bulunur.

Integrasyon Elemanının Seçimi : 1) Elemanın mertebesinin seçimi

Alan elemanı   dA = l.dy  seçilebilir. dA = dx.dy   şeklinde seçilmemelidir.

Hacim elemanı dV = (r2.dy seçilebilir. dV = dx.dy.dz  şeklinde seçilmemelidir.

2) Elemanı seçerken, integrasyon boyunca sürekliliğe dikkat etmek gerekir.

3) Yüksek mertebeden küçük terimler ihmal edilebilir.

4) Verilen alanın sınırlarını en iyi temsil eden eksen takımı seçilir.

5) Alan veya hacim elemanı seçildiğinde, değişken koordinatın, elemanın kütle merkezi olduğuna dikkat etmek gerekir.

Bileşik Cisimlerin Kütle Merkezi :

Kütle merkezinin konumunun bulunması istenen cisim karmaşık bir geometriye sahip ise ve cisim, geometrik merkezi kolayca bulunabilen birçok parçaya ayrılabiliyorsa, karmaşık geometrili (bileşik cisim) cismin kütle merkezinin koordinatları, diğer basit cisimlerin kütle merkezlerinin koordinatlarından yararlanılarak bulunabilir.

Varignon teoremi kullanılarak,

ve

bulunur. NOT: m yerine L, A veya V’nin kütlesi alınarak eğrilerin (uzunlukların), Alanların ve Hacimlerin kütle merkezleri yazılır.

Bazı Kabuller :   Karmaşık (bileşik) cisim basit cisimleri kütle merkezi kolay hesaplanan basit bölümlere ayrılamıyorsa, bu tip cisimlerin kütle merkezinin koordinatlarının belirlenmesi için bazı kabuller ve yaklaşımlar yapılır.

Örneğin; Karmaşık A alanı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi   h.(x şeklinde ince dikdörtgen şeritlere ayrılarak (Bu şeritlerin kütle merkezi xc  ve yc ise) kütle merkezinin koordinatları bulunabilir.

Karmaşık bir hacmin kütle merkezinin koordinatları da benzer şekilde (x kalınlığında hacim elemanlarına ayrılarak bulunabilir.

##### PAPPUS  Teoremi

Bir eğrinin veya bir alanın kendisini kesmeyen bir eksen etrafında döndürülmesi ile elde edilen dönel yüzey veya dönel hacimlerin kütle merkezinin koordinatları Pappus Teoremi ile kolayca bulunabilir.

Bir Eğrinin x-ekseni etrafında dönmesiyle oluşan üç boyutlu yüzeyin kütle merkezi için,  şekildeki halkanın alanı olan dA = 2(ydL ifadesinden yararlanılır.

Bir A alanının x ekseni etrafında dönmesiyle oluşan hacmin kütle merkezinin koordinatları da,  şekildeki dA alanının dönmesiyle oluşan halka hacmin integrali ile bulunabilir.

dV = 2(ydA

Toplam hacim

Varignon teoreminden,

yukarıdaki bağıntı kullanılarak, toplam hacim;

şeklinde yazılabilir.

Eğer dönme açısı 2(  den daha küçük bir ( açısı kadar ise, bu durumda, yukarıdaki bağıntılardan da yararlanarak, dönel yüzeyin A alanı ve dönel hacmin V değeri,

şeklinde bulunur.

Örnek Problem: Verilen paralel ve bağlı kuvvet sisteminin bileşkesini, O noktasına göre momentini ve bileşkenin oxy düzlemini kestiği (Sistemin merkezini) noktayı belirleyiniz.

R.M0 = İnvaryant ( 0 bulunur. Sistem bir tek kayan vektöre indirgenebilir. Bu bir tek kayan vektör r = R olup tesir çizgisi sistemin eksenidir.

Örnek Problem: Şekildeki taralı alanın ağırlık merkezini belirleyiniz.

Örnek Problem : Yoğunluğu bir ucundan uzaklığının ( katı olan L uzunluğundaki doğrusal ince bir telin kütle merkezini bulunuz.

Örnek Problem:

2( merkez açılı r yarıçaplı çember yayının (düzgün) kütle merkezini bulunuz.

Örnek Problem: Merkez açısı 2( olan daire parçasının kütle merkezini bulunuz.

Örnek Problem: Şekildeki yarım kürenin kütle merkezini hesaplayınız.

z ekseni simetri eksenidir.

xc ve yc sıfır.

Örnek Problem: Şekildeki homojen koninin ağırlık merkezinin koordinatlarını belirleyiniz.

Z ekseni simetri eksenidir.

G (xG=0, yG=0, zG=0)

Örnek problem. Şekildeki üçgenden dörtte bir daire alanı kesilerek çıkartılıyor. Geriye kalan alanın geometrik merkezini Pappus – Guldinus teoremine göre elde ediniz.

Çözüm. Geriye kalan alanı ox ekseni etrafında döndürelim.

Dörtte bir dairenin Ox ekseni etrafında döndürülmesinden

Ortaya çıkan yarım kürenin hacmi

ve üçgenin Ox etrafında

döndürülmesinden ortaya çıkan

koninin hacmi

Taralı alanın Ox etrafında döndürülmesinden ortaya çıkan dönel cismin hacmi

ekle edilir.

olduğuna göre;     ST = üçgenin alanı -  dairenin alanı =  ifadesi  ve Vx değerleri yerlerine yazılırsa

bulunur.Benzer işlemleri Oy ekseni etrafında döndürerek taralı alanın Oy ekseni etrafında döndürülmesinden ortaya çıkan dönel cismin hacmi

x

bulunur.

Örnek problem . Şekilde verilen dörtte bir çember yayının  Oy ekseninin etrafında döndürülmesinden ortaya çıkan dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

Çözüm . Çember yayının geometrik merkezinin apsisini şekilden

şeklinde elde ederiz. Çember yayının uzunluğu  dır. Bu değerleriformülünde yerine yazarsak

bulunur.

Kirişler (Beams) :

Dış kuvvetlerin etkisindeki taşıyıcı sistem olarak kirişler, mühendislik uygulamalarında çok sık kullanılırlar.

Değişik sınır şarlarında kirişler;

Yayılı Yükler :

Birim uzunluğa etki eden yayılı yükün büyüklüğüne, o yayılı yükün şiddeti (( veya q)  adı verilir.

Yayılı yükün şiddeti sabit, lineer değişen veya bir fonksiyon şeklinde değişebilir.

Şiddeti sabit olan yayılı yük ;

Şiddeti sıfırdan başlayıp, lineer (doğrusal) değişen  yayılı yük ;

Şiddeti belirli bir değerden başlayıp, lineer (doğrusal) değişen  yayılı yük ;

Şiddeti belirli bir değerden  başlayıp, bir fonksiyon şeklinde değişen  yayılı yük ;

dx uzunluğuna etki eden kuvvet  dR = (.dx  olduğuna göre, toplam kuvvet,

Yayılı yükün eşdeğeri olan toplam R kuvvetinin uygulama konumu,

şeklinde bulunur.

İç Etkiler

Dış kuvvetlerin etkisindeki bir kiriş, belirli bir konumundan kesildiğinde, kesitte oluşan etkiler;

- Eksenel Kuvvet (Axial Force)                     : H

- Kesme Kuvveti (Shear Force)                     : V

- Eğilme Momenti (Bending Moment)          : M

- Burulma Momenti (Torque)                        : T

şeklindedir.

Taşıyıcı sisteme bir dış kuvvet etkidiği zaman sistemde (elemanda) bu dış kuvveti dengelemeye çalışan bir iç kuvvetler sistemi oluşur.

Dış kuvvetler çekme veya basınç olabilir. Elemanda iç kuvvetler sistemi oluşur. Elemanın eksenine dik olan bir kesit üzerinde iç kuvvetleri inceleriz. Ortaya çıkan hayali iki parça da dengede varsayımı yapılır. Birim alana etkiyen iç kuvvetlerin büyüklüğüne STRESS (Gerilme) denir.

Sol parçadaki iç kuvvetler sistemini kesitin sentroidi olan noktaya taşırsak Bileşke R ve toplam moment M elde ederiz.

Kesme Kuvveti (Shear Force)

Eğilme Momenti (Bending Moment)

Burulma Momenti (Torsion)

Bileşik Etki (Combined Loading)

Düzlemsel kuvvetlerin etkisindeki bir kirişte, genellikle, kesme kuvveti ve eğilme momentinin etkileri önemlidir.

Kesme kuvveti ve Eğilme momentinin işaret notasyonu literatürde, genellikle, aşağıda görüldüğü gibi seçilir.

Eğilme momentinin etkisi için örnek:  Kesiti H-profili olan kirişe pozitif eğilme momenti etki ederse, alt ve üst flanşlarda şekilde görüldüğü gibi, çekme ve basınç kuvvetleri oluşur.

Kesit Tesirleri Arasındaki Diferansiyel Bağıntılar:

Yukarıdaki ifade integre edilerek, Kesme kuvveti ile yayılı kuvvetin şiddeti arasında bağıntı bulunur.

V = V0 + A

(A  :  x0 ile x arasında, yayılı yük eğrisinin altındaki alanın negatif değeri)

Şekildeki dx uzunluğundaki elemanın moment dengesi yazılısa;

ve ikinci dereceden küçük terimler ihmal edilerek,

bulunur.

Eğilme momenti ile yayılı kuvvetin şiddeti arasındaki bağıntıyı bulmak için, yukarıdaki bağıntının türevi alınıp, kesme kuvvetinin ( cinsinden ifadesi yerleştirilirse,

bulunur.

##### Örnek Soru:

##### Şekilde görülen 4KN yükü taşıyan basit kiriş için kesme ve moment dağılımını belirleyiniz

##### Çözüm:

##### Serbest cisim diagramından mesnet tepki kuvvetleri 

olarak bulunur.

##### Öncelikle kirişin başlangıçtan x uzaklığında ve tekil kuvvetin solunda kalan bir kesit alınır. Üzerinde kesme kuvveti (V) ve momenti (M) pozitif yönlerde gösterilir ve serbest cisim diagramı çizilir. Denge denklemlerinden aşağıdaki ifadeler yazılır:

##### Bu V ve M değerleri yalnızca kirişin 4 kN`luk tekil kuvvetin solunda kalan kesitler için uygulanabilir.

İkinci olarak tekil kuvvetin sağ tarafından bir kesit alınır. Dengeden:


sonuçları tekil kuvetin sağ tarafı için bulunur.

##### Maksimum eğilme momenti kesme kuvvetinin değiştiği yönde ortaya çıktı. V-x diagramında x=0 dan hareket ettiğimizde an be an taradığımız alan M momentine eşittir.

##### Örnek Soru:

##### Şekilde ankastre kiriş şiddeti   fonksiyonu ile tanımlı yayılı yüke maruzdur. Kesme kuvveti ve eğilme momentini    oranının fonksiyonları olarak yazınız.

Çözüm:

##### Ankastre mesnetteki tepki kuvveti ( ) ve momentini () hesaplayabilmek için öncelikle tüm kiriş için serbest cisim diagramı çizilir. Standart olarak  ve  pozitif yönlerinde gösterilmiştir. Düşey dengeden kesme kuvveti,

##### şeklinde bulunur. Sol uçtaki (x=0) moment dengesinden  aşağıdaki gibi bulunur:

##### Başlangıçtan x mesafesindeki keyfi bir kesit için   denklemi kullanılarak kiriş içindeki kesme kuvveti aşağıdaki gibi bulunabilir:

##### yada boyutsuz formda:

##### Eğilme momenti ise  formülü kullanılarak aşağıdaki gibi bulunur:

##### yada boyutsuz formda:



 ve  nin değişimi şekillerde gösterilmiştir.

##### nin negatif değerleri fiziksel eğilme momentinin şekildeki yönün tersi yönde etkidiğini gösterir.

##### Örnek Soru:

##### Şekildeki gibi yüklenmiş bir kiriş için kesme kuvveti ve eğilme momenti diagramlarını çiziniz ve oluşacak maksimum momentin sol uçtan mesafesini hesaplayınız.

Çözüm:

##### Tüm kiriş için çizilen serbest cisim diagramında yayılı yükler için bileşke tekil kuvvetler konularak mesnet tepki kuvvetleri rahatlıkla bulunabilir.

##### Önce ilk aralık (0<x<2) analiz edilir. Düşey denge ve moment eşitliklerinden aşağıdaki sonuçlar bulunur.

##### V ve M nin bu değerleri yalnızca  (0<x<2) arasında geçerlidir ve diagramlarda yalnızca bu aralık için çizilmişlerdir.

ikinci aralık (2<x<4) için çizilen serbest cisim diagramı için düşey denge ve moment dengesi yazılır ise

##### elde edilir.

##### Kirişin diğer kısmının incelenmesine üçüncü aralıkta alınan bir kesitin sağ bölümü için çizilen serbest cisim diagramından devam edilebilir. Şekilde V ve M nin pozitif doğrultuda gösterildiğini hatırlatalım.

##### Düşey denge ve moment toplamından aşağıdaki ifadeler elde edilir.

##### yine bu V ve M değerleri yalnızca ilgili aralıkta (4<x<5) geçerli olduğunu ve şekilde bu aralık için çizildiğini vurgulayalım.

Son kısımda basit bir gözlem ile analiz gerçekleştirilebilir. Kesme kuvvetinin her kesitte sabit  ve 1.5 kN olduğu görülmektedir. Moment ise kirişin sağ

##### ucunda sıfır olmalı ve verev (çapraz) bir doğru şeklinde bir önceki kısımdaki son moment değerine kadar azalan x değerleri ile artmalıdır.

##### Maksimum moment kesme kuvvetinin sıfır eksenini kestiği noktadadır (x=2.23m). Değeri 2. aralık için bu değerin M ifadesine konulması ile

##### olarak hesaplanır.

##### Ayrıca herhangi bir aralık (kısım) için momentin (M) kesme kuvveti diagramının altındaki alan olduğunu vurgulayalım. Mesela x<2 için bu yolla moment:

 
bulunur ki bu yukarıda bulduğumuz ifade ile aynıdır.

##### Kablo ve Sicimler

Bükülebilen taşıyıcı sistem olarak kablolar ve sicimler, iç etki olarak, sadece çekme kuvveti taşıyabilirler. Basınç kuvveti, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentleri taşıyamazlar.

Genel Bağıntılar

Şiddeti değişken bir yayılı yükün etkimesi durumunda, düşey doğrultudaki bileşke kuvvet,

şeklindedir. Varignon teoremi uygulanarak, bileşke kuvvetin geçtiği konum bulunabilir.

Şekilde c deki elemanın dengesinden,

yazılır. sind( = (  ve  cosd( = 1  yazılacak olursa,

İkinci dereceden küçük terimler ihmal edilirse,

veya

bulunur.

Burada 2. bağıntı, T nin yatay bileşeninin sabit olduğunu gösterir. Bu sabit değeri T0 ile gösterecek olursak ve 1. bağıntıda   T = T0 / cos(  yerleştirirsek,

yerleştirilirse,

bulunur.

Bu ifade, kablonun diferansiyel denklemidir. İntegre edilip, sınır şartları kullanılarak, kablonun formunu veren  y = y(x) fonksiyonu bulunur.

Parabolik Kablolar

Kabloya etki eden düşey yayılı kuvvetin şiddeti sabit olsun. Genel olarak, kablonun iki ucunun aynı yatay doğrultuda bulunmadığını kabul edelim.

Kablo denkleminin integrasyonu ile,

bulunur. Seçilen koordinat sistemi için, x = 0 da  eğim, dy/dx = 0 olacağından,

yazılır. Bir kere daha integral alınırsa,

bulunur. Bu ifade düşey parabol denklemidir. Kablo kuvvetinin sabit olan yatay bileşeni, orijindeki kablo kuvvetidir.

x = lA için y = hA yazılırsa,

bulunur.

Şeklin b bölümündeki elemanın dengesinden,

yazılır ve T0 yok edilirse,

bulunur. Maksimum kablo kuvveti  x = lA  konumundadır ve değeri,

dir.

Kablonun orijin ile A noktası arasındaki uzunluğunun bulunması istenirse,

bağıntısı integre edilir.

İntegrasyon için,

seri ifadesi, kullanılırsa,

bulunur.

Asma köprülerde kablonun iki ucu genellikle aynı yatay konumdadır.  Bu durumda kablonun iki ucu arasındaki mesafe  L = 2 lA ve toplam kablo uzunluğu  S = 2 sA  dır.

Bu değerler kullanılarak, maksimum kablo kuvveti ve toplam kablo uzunluğu,

şeklinde bulunur.

Zincir Eğrisi

Kabloya etki eden dış kuvvetin sadece üniform olan kablo ağırlığı olduğunu düşünelim. Bu durumda, şekildeki elemanın serbest cisim diyagramı değişecektir.

Kablonun birim uzunluğunun ağırlığı (  ise,  bileşke kuvvet  R = (.s  dir.  (.dx  kuvveti ise,  (.ds  değerine eşit olacaktır.

Bu durumda kablo diferansiyel denklemi,

formundadır.

(ds)2 = (dx)2 + (dy)2

bağıntısı kullanılarak,

dy/dx = p  yazılacak olursa, diferansiyel denklem,

şeklini alır ve integrasyon sonucunda,

yazılır.  X = 0 konumunda  dy/dx = p = 0  olduğundan  C = 0 dır.  dy/dx = p  yazılırsa,

bulunur.  Tekrar integre edilirse,

bulunur.  K integral sabiti, x = 0 da  y = 0 yazılarak hesaplanır.

Bu durumda,

K = - T0 / (

yazılarak,

bulunur.

Bu bağıntı iki ucundan asılan, kendi ağırlığının etkisindeki kablonun aldığı formdur ve Zincir Eğrisi olarak bilinir.

Şekildeki elemanın serbest cisim diyagramından,

bağıntısı kullanılarak, kablo uzunluğu,

şeklinde bulunur. Şekildeki elemanın kuvvet dengesinden,

veya

veya

veya

bulunur.

TEKİL YÜKLÜ KABLOLAR

AB=a=Kablo Açıklığı

H=çökme

Not: Diğer taşıma sistemlerinde

olduğu gibi tüm sistemin serbest

cisim diagramından ,

ve  yazılır. Ax, Ay,Bx , By çözülmeye çalışılır. Ancak  üç denklem ve dört bilinmeyen olduğundan sistem çözülemez. Kablonun çeşitli kesimlerinin serbest cisim diagramları çizilerek denklem sayısı artırılır.

Tüm sistem için:

A noktasında:

SONUÇ

*Kablo kuvvetininyatay bileşeni sabit olup mesnet noktalarındaki  bağ kuvvetinin yatay bileşenine eşittir.

*θ büyüdükçe cos θ küçüleceği için maksimum kablo kuvveti θ`nın en büyükolduğu mesnet civarında çıkar.

Bunlar en büyük kablo kuvvetleridir.

Not: Eğer maksimum T veya θ biliniyor ise bu son denklemden mesnetlerdeki Ax=By elde edilir.

Not: Ax ve Bx bilindikten sonra T1, T2,T3,T4,y1,y2,y3 büyüklükleri (b)serbest ciim diagramından elde edilir.

Not: kablonun herhangi bir noktsının koordinatlarının bilinmesi halinde mesnet kuvvetlerinin yatay bileşenlerini bulabiliriz. Örneğin kabloyu herhangi bir D noktasında kesip srbest cisim diagramını çizersek:

Not: kablo uzamaz olduğundan L=toplam uzunluk= L1+L2+L3

Bulunur. El ile çözüm çok emek ister. Bilgisayar tercih edilir.

Örnek Problem: Maksimum 1000N kablo kuvvveti olan bir kabloda 1) Ax, Ay, Dx, Dy bağ kuvvetlerini 2) T1, T2 ,T3 kablo kuvvetlerini 3) yB, yC düşey uzunluklarını (çökmelerini) 4) Kablonun L uzunluğunu bulunuz.

Çözüm:

1)Tüm Sistem:

Maksimum çökme B de ve maksimum kablo kuvveti θ1  açısında ortaya çıkar.

Tekrar tüm sisteme dönersek:

2) B ve C nin serbest cisim diagramlarından

C Noktası :

3)

4)

##### UYGULAMA

##### Problem 5/141

##### Şekilde görüldüğü gibi, yatayda üniform (şiddeti sabit) yayılı yük taşıyan kabloda T0 kablo kuvvetini bulunuz.  Kablonun B mesnetinde yatayla yaptığı açıyı hesaplayınız.

##### Problem 5/143

##### Kütlesi ihmal edilebilen kablo şekilde görüldüğü gibi iki noktadan tespit edilmiştir. Kablonun bağlandığı alt mesnette kablo teğeti yatay olacak kadar bir kablo kuvveti oluşmuştur. Kabo şiddeti  x=0 da 1000 N/m  den başlayarak, x2 ile orantılı olarak azalmaktadır. Kablonun aldığı formu, y = y(x),  bulunuz.

##### Problem 5/150

##### A ve B noktalarından şekildeki gibi tespit edilmiş olan kablonun uzunluğunu hesaplayınız.

##### Akışkanların Statiği

Bu bölümde, akışkan basıncından kaynaklanan kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin dengesi incelenecektir.

Akışkan Basıncı

Pascal kanununa göre, akışkan içinde herhangi bir noktadaki basınç her doğrultuda aynı değerdedir. Bu, aşağıdaki elemanın dengesinden kanıtlanabilir.

Elemanın yüzlerine etki eden basınç p1, p2, p3, ve p4 olsun. Bu durumda,

ds.sin( = dy ve  ds.cos( = dx olduğuna göre,

bulunur.

Elemanın 90 derece döndürülmesi durumunda, diğer yüze etki eden basıncın da eşit olduğu görülür.

dh kalınlığındaki elemanın kuvvet dengesinden,

Yukarıdaki ifadenin integrasyonundan,

bulunur. Burada p0  değeri,   h = 0 daki akışkan yüzeyinin basıncıdır (atmosfer basıncı).

Basınç ölçüm cihazları, atmosfer basıncından değişimi ölçtüğü için, h derinliğindeki ölçüm basıncı,

p = (gh

olacaktır.

Basınç için en fazla kullanılan SI birimi kilopascal  (kPa) dır.

Su İçine Daldırılmış Dikdörtgen Levha

Su içine daldırılmış dikdörtgen levha düşey ile (  açısı yapsın ve su yüzeyi x –y’ düzlemi olsun.

2 noktasına etki eden basınç, (.g  ile 2 noktasının su yüzeyinden derinliğinin çarpımına eşittir (6-2 vektörü). b kenarı boyunca (su yüzeyine paralel 2-3 doğrultusu) bütün noktalardaki basınç aynıdır. Benzer şekilde, 1-4 doğrultusundaki noktalardaki basınçlar aynı ve (.g  ile 1 noktasının su yüzeyinden derinliğinin çarpımına eşittir (5-1 vektörü).

Dikdörtgen üzerine etki eden basıncın oluşturduğu bileşke kuvvet R dir ve basınç merkezi denen bir noktaya etki eder.

1-2 kenarı boyunca basınç değişimi trapezoid şeklindedir.

Levhanın üst kenarına paralel, dy kalınlığındaki bir alan elemanına etki eden kuvvet,

dR = p.dA = p.b.dy

Ancak p.dy şekildeki dA’ alanına eşittir. Dolayısıyla yüzeye etki eden bileşke kuvvet,

Buradaki A’ alanı, levha kenarı boyunca basınç değişimini tanımlayan trapezoidin alanıdır.

Port. = (p1 + p2) / 2   olduğu düşünülürse,

Burada,

dir.

R bileşke kuvvetinin etki ettiği konumu belirlemek için, akışkan yüzeyindeki B noktasına göre moment alarak Varignon teoremi uygulanırsa,

bulunur.

Silindirik Yüzeylere Etki Eden Hidrostatik Basınç

Sıvı içine daldırılmış eğrisel yüzeylere etki eden basınç kuvvetlerinin hesabı düzlem levhalara etki eden kuvvetlerin hesabından daha değişik ve zordur.

Şekilde böyle bir eğrisel yüzey elemanı görülmektedir. Elemanın düşey kesitleri hep AB eğrisi formundadır ve aynı basınç değişiminin etkisindedir. Düşey kesit aşağıdaki şekilde görülmektedir.

R bileşke kuvvetinin doğrultusu devamlı değişeceğinden, x ve y bileşenlerinin integrasyonu uygun olacaktır.

R nin etki ettiği konum için moment denge denklemi gerekecektir.

R nin bulunması için daha basit bir başka yol, yüzey üzerindeki ABC su blokunun dengesinin incelenmesidir.

Herhangi bir Geometrideki Yüzeye Etki Eden Hidrostatik Basınç

Cismin yüzeyi düşey ile ( açısı yapsın. Şekilden, dR = p.dA = (g.dA olacağında, bileşke kuvvet

şeklindedir.

bağıntısı kullanılarak,

bulunur.

R bileşke kuvveti, ayrıca şekildeki V’  hacmi ile de tanımlanabilir.

Varignon teoremi kullanılarak,

yazılır. Bu değer, R bileşke kuvvetinin geçtiği konumu tanımlar.

Kaldırma Kuvveti (Buoyancy)

Archimedes Prensibine göre, bir akışkan içine daldırılmış bir cisme, cismin hacmi kadar akışkan ağırlığına eşit bir kaldırma kuvveti (buoyancy) etki eder.

Kaldırma kuvvetinin sonucu olarak, önemli bir nokta, akışkan içine daldırılmış olan cismin stabilitesidir.

Aşağıdaki su içinde bulunan gemide, B noktası geminin akışkan içindeki bölümünün kütle merkezi (kaldırma merkezi), G ise cismin bütününün kütle merkezidir.

Kaldırma kuvveti F, B kaldırma merkezinden geçer, cismin W ağırlığına eşit ve zıt yöndedir.

Geminin bir ( açısı kadar yan yatması durumunda, geminin batan kısmının hacmi değişecektir ve kaldırma merkezi B’ gibi bir nokta olacaktır.

B’ den geçen düşey doğrultunun, geminin merkez eksenini kestiği M noktasına Metasenter (metacenter) adı verilir. M ile G arasındaki mesafe metasentric yükseklik olarak adlandırılır.

M noktası G nin üstünde ise, şekilden de görüleceği gibi oluşan kuvvet çifti, gemiyi düzeltecek yöndedir.

M noktası G nin altında ise, oluşan kuvvet çifti gemiyi daha fazla yana yatıracak yöndedir ve geminin stabilitesi bozulmuş demektir.

UYGULAMA PROBLEMLERİ

# Text boxes

Her noktasal (tekil) kuvvet, aslında çok küçük bir alana etkiyen YAYILI KUVVET (YÜK) gibi düşünülebilir.

Bilyeli yataktaki çelik (sert) küre

Temas alanının boyutu b <<, tekerlekler arasındaki uzaklık gibi diğer büyülüklerde çok küçük ve lastik yumuşak.

İki kuvvet elemanına etkiyen kuvvet mafsalın kesiti boyunca etkiyen kuvvetler olup, bunların bileşkesi olan bir tek C kuvveti TEKİL kuvvet olarak alınır.

Bu hallerde aslında yayılı olan temas kuvvetleri noktasal (tek kuvvet olarak) alınır.

A,B, ve C asmalarında T ile W aynı doğrultulu olup, doğrultular bir G noktasında kesişirler.

G ağırlık merkezidir.

Kuvvetlerin cisme etkidiği alanın boyutu diğer boyutlar yanında çok küçük değilse kuvvetleri yayılı kuvvetler olarak alırız.

Baraj kapağına suyun etkisi (yayılı yük)

Body force (yerçekimi kuvveti)

O (0, 0, 0)

C (xc, yc, zc)

Ağırlık merkezi

Kütle merkezi

Kütle merkezinin

yer vektörü

Sentroid

Bir tek sürekli işlem ile bölgede integral alınabilmeli.

Seçilmemeli x=x1 de yükseklikte süreksizlik var.

Seçilmeli dy için tek işlem

x, y dik eksen takımı

uygun

r, ( polar koordinat uygun.

NOT: y eksen etrafında dönme halinde

NOT: y ekseni etrafında dönme halinde:

BASİT

SÜREKLİ

ÜÇ DESTEKLİ ÇIKMA KİRİŞ

ÇIKMA

STATİK OLARAK ÇÖZÜLEBİLİR

STATİK OLARAK ÇÖZÜLEMEZ

SABİT KİRİŞ

R=(L=ALAN

R, Geometrik merkezden geçer

= Üçgenin Alanı

R, Sentroidden (Geometrik merkez)geçer.

| Eleman | Alan Si | xCi | yCi | xCi Si | yCi Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Üçgen | (18)(15)/2 = 135 | 2h/3 = 2(18)/3 = 12 | h/3=15/3 =5 | 135x12 =1620 | 135x5 =675 |
| II Dikdörtgen | 21x15 = 315 | 18 + 21/2 =28,5 | h/2 = 7,5 | 315x28,5 = 8977,5 | 315x7,5 =2362,5 |
| III Daire | (.r2 = (.9 =28,26 | 18+13=31 | 7,5 | 28,26x31 =876,06 | 28,26x7,5 =212 |
| Top | 421,74 |  |  | 9721,44 | 2825,5 |

xC

y

O

( C

a

r

r

x

x

b

b

2b

b

O

y