StabilVBF Shareware Gemi Stabilitesi Hesap Programı

Ekte verilen stabilite programı tarafımdan öğrencilerin proje ve diğer derslerinde yardımcı olmak amacı ile yazılmıştır. Programın kullanılması son derece kolay olup tek zor tarafı gemi geometrisini içeren data dosyasını gerekli formata göre tam olarak hazırlamaktır.

Program genel olarak 3 ana dosyadan oluşur.

1)	StabilVBF.TSK: Program çalışması ile ilgili genel bilgileri içerir.

2)	Kesitlere bağlı geometriyi içeren dosya (ismi StabilVBF.TSK dosyası içinde tanımlanmalıdır.)

3) 	Hesap sonuçlarını gösteren çıkış dosyası (ismi benzer şekilde StabilVBF.TSK dosyası içinde tanımlanmalıdır.)

StabilVBF.TSK Dosyası

Örnek data dosyası aşağıda verilmiş olan dosyanın genel olarak # karakteri ile başlayıp biten satırlarına data girişi  giriş yapılmamalıdır.

#GIRIS DATASININ OKUNDUGU DOSYA ADI#

TESTFORM2.DAT   ============> Kesit geometrik detaylarını içeren dosya (ayrıntısı aşağıda tanımlıdır)

#GIRIS DATASININ OKUNDUGU DOSYANIN TAM PATH'I#

D:\PROGRAM\HIDROS\  ====> testform2.dat dosyasının bulunduğu yeri gösterir

#CIKIS DATASININ YAZILDIGI DOSYA ADI#

STABILVBF.SON       ====> çıkış dosyası adı

#CIKIS DATASININ YAZILDIGI DOSYANIN TAM PATH'I#

D:\PROGRAM\HIDROS\  ====> çıkış dosyasının yazılacağı yer

#MEYIL ACISI SAYISI VE MEYIL ACILARINI GIRIN#

#MAS, (TETA(I),I=1,MAS) #

11,  5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80  ==> 11: meyil açısı sayısı, 5,10,,, meyil açıları

#rho - SU YOGUNLUGUNU ton/m3 OLARAK GIRIN#                      (max. 40 adet)

1.025  ===> deniz suyun yoğunluğu

#HSHS - HESAP SU HATTI SAYISINI GIRIN (MAX 20)#

15     ===> hesap su hattı sayısı (max 40 , tercihan 10-20 arasında seçilmelidir)

#KZ-PHI EGRILERININ AUTOCAD R14 ORTAMINDA CIZILMESI ICIN#

#SCRIPT DOSYA OLUSTURULMASINI ISTER MISIN E/H#"

# DOSYANIN ADI => StabilVBF_KZ_DEP.SCR dir#

E   ===> (kz-deplasman eğrileri autocad den isteniyorsa "e" ya da "E" yazılır)

#GZ-PHI EGRILERININ AUTOCAD R14 ORTAMINDA CIZILMESI ICIN#

#SCRIPT DOSYA OLUSTURULMASINI ISTER MISIN E/H#"

# DOSYANIN ADI = StabilVBF_GZ_PHI.SCR dir#

E    ===> (gz-phieğrileri autocad den isteniyorsa "e" ya da "E" yazılır)

#GZ DEGERI ISTENEN DEPLASMANI GIRINIZ (ton)#

30000  ==> gz-phi eğrilerinin hangi deplasman için hesaplanacağını gösterir

#...... AGIRLIK MERKEZI KG DEGERININ KAIDE HATTINDAN OLAN YUKSEKLIGINI VE .....#

#...... YUKARIDAKI DEPLASMANA KARSI GELEN KM DEGERINI HIDROSTATIK HESAP........#

#...... SONUCLARINDAN OKUYUP GIRINIZ. .........................................#

5.8, 7.8   ==> tekne ağırlık merkezi ve KM degerinin nin kaide hattından olan yüksekliğini gösterir.

Gemi Geometrisini içeren Data Dosyası

Örnek data dosyası HidrosVBF Programında kullanılan dosyanın aynısıdır. Bu stabilite hesabında kıç ve baş bodoslamaya ait geometri okunmaz.

Boyuna posta kesitlerinin yerleri dikkatli bir şekilde seçilmelidir. Böylece boyuna integrasyon yapıldığında hata mümkün mertebe az olmalıdır.

Program KZ-Deplasman ve GZ-PHI eğrilerinin grafik olarak elde edilmesi amacı ile Gemi inşaatı alanında sıkça kullanılan Autocad Script dosya çıktıları üretebilmektedir. Arzu edilirse bu eğriler plotterden de alınabilir.

Program amatörce yazılan bir program olduğu için tabiiki bir takım hatalar olacaktır.

Tespit edilen hatalar ve var ise öneriler ayrıntılı bir şekilde aşğıdaki e-mail adresine bildirildiği takdirde olumlu ya da olumsuz bir cevap verilecektir.

==============================================================

Dr. Ali Can Takinacı

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyesi

Maslak - İstanbul - Türkiye - 80626

e-mail: takinaci@itu.edu.tr

tel  : +(90) 212 285 6519

fax : +(90) 212 285 6508