YaraliBBVBF - Gemi Yaralı Bölme Boyu Hesap Programı

Ekte verilen yaralı bölme boyu hesap programı tarafımdan öğrencilerin proje ve diğer derslerinde yardımcı olmak amacı ile yazılmıştır. Programın kullanılması son derece kolay olup tek zor tarafı gemi geometrisini içeren data dosyasını gerekli formata göre tam olarak hazırlamaktır. Hazırlanacak olan data dosyası hidrostatik hesaplar için hazırlanan dosyanın aynısıdır.

Program genel olarak 3 ana dosyadan oluşur.

1)	YaraliBBH_VBF.TSK: Program çalışması ile ilgili genel bilgileri içerir.

2)	Kesitlere bağlı geometriyi içeren dosya (örnek olarak TESTFORM2.DAT, YaraliBBH_VBF.TSK dosyası içinde tanımlanmalıdır.)

3) 	Hesap sonuçlarını gösteren çıkış dosyası (ismi benzer şekilde YaraliBBH_VBF.SON dosyası içinde tanımlanmalıdır.)

YaraliBBH_VBF.TSK Dosyası

Örnek data dosyası aşağıda verilmiş olan dosyanın genel olarak # karakteri ile başlayıp biten satırlarına data girişi yapılmamalıdır.

.............................................................................

#..... GIRIS BILGILERININ OKUNDUGU "ACT" FORMATINDAKI GEMI FORMU  ........#

#............. DATA DOSYASI ADINI TAM PATH ILE BIRLIKTE GIRIN ............#

C:\PROGRAM FILES\HIDROS\TESTFORM2.DAT ====> Kesit geometrik detaylarını içeren dosya (ayrıntısı aşağıda tanımlıdır)

#..... GIRIS BILGILERININ YAZILDIGI DOSYANIN TAM PATH 'INI GIRIN .........#

#..... (YaraliBBH_VBF.TSK DOSYASININ BULUNDUGU KLASOR ADI) ...............#

C:\PROGRAM FILES\HIDROS\====> ilgili klasör adı

#..... CIKIS BILGILERININ YAZILDIGI DOSYANIN TAM PATH 'INI GIRIN .........#

C:\PROGRAM FILES\HIDROS\====> ilgili klasör adı

#..... KAIMELER ARASI BOY - LBP 'YI GIRIN ................................#

152.4 ====> hesaplanacak geminin kaimelerarası boyu - LBP

#............... YARALI DRAFT SAYISINI GIRIN .............................#

#.............. YARALI DRAFT SAYISI 'TEK' SAYI OLMALIDIR .................#

19 ====> hesaplanacak draft sayısı (tek sayı olmalıdır)

#......... ILK GRUP KICA TRIM DRAFTLARI...................................#

#......... IKINCI GRUP PARALEL DRAFTI ....................................#

#......... UCUNCU GRUP ISE BASA TRIM DRAFTLARI OLMALIDIR .................#

13.30  8.30 ====> hesapdraftları

13.30  9.40

13.30  9.45

13.30  9.55

13.30 10.00

13.30 10.30

13.30 11.00

13.30 11.30

13.30 12.00

13.30 13.30

12.00 13.30

11.30 13.30

11.00 13.30

10.30 13.30

10.25 13.30

9.55 13.30

9.45 13.30

9.40 13.30

8.50 13.30====> hesapdraftları

#........ SUB DIVISION LOAD DRAFTI GIRIN .................................#

10   10

#....... PERMEABILITE SAYILARINI VE BOLGELERINI GIRIN ....................#

2

#...... x1    x2     PERMEABILITE % ......................................#

-3.65   33.6        68 ====> AP den başlayarak permeabilite bölge

33.6     156.4      90 ====> vedeğerlerini girin

#...... PERDE KOORDINATLARINI AP DEN BASLAYARAK YERLESTIRINIZ ............#

#...... PERDELEME YAPMAK ISTENMIYORSA PERDE SAYISI 0 (SIFIR) OLARAK ......#

#...... GIRILEBILIR. BAS VE KIC CATISMA PERDELERI PERDELEMENIN DISINDADIR.#

#...... PERDE SAYISINI GIRIN .............................................#

8 ====> AP den başlayarak su geçmez perde koordinatları

#...... PERDE KOORDINATLARINI YAN YANA GIRIN .............................#

#...... X = x1,x2,x3, ... , x(n) .........................................#

7.2   33.6   55.2   60.8   82.4   86.4    117.4    136.8

Programda kullanılan gemi geometrisi ile ilgili data dosyası hidrostatik hesaplarda kullanılan dosya ile aynıdır. Burada örnek olarak TESTFORM2.DAT dosyası seçilmiştir. Öbür örnekler gemi boylarının kısa oluşundan dolayı yöntem gereği kullanılamaz..

Burada kullanılan yöntem Principles of Naval Architecture (Vol I) – second Revision isimli kitabın 149-159 sayfaları arasında bahsedilen Shirokauer metodu olarak da bilinen metodun bilgisayar uygulamasıdır.

Program kullanımı, yöntem gereği olarak iteratif bir karakter taşır. Başa ve kıça göre draftları (min 7 – max. 25) deneme/yanılma metoduna göre seçmek gerekir. Aksi takdirde program çalışması kırılabilir. Başlangıç olarak 7 draft değeri seçilmeli (PNA Sayfa 152), özellikle baş ve kıç draftların extrem değerleri deneme yanılma metoduna göre seçilmelidir. Yanlış bir ddraft seçildiği zaman program hata mesajları vererek çalışmasını durdurmaktadır. Marjin hattı program tarafından hesaplanmamakta bu yüzden draftlar kullanıcı tarafından belirlenmektedir.

Boyuna perde sayısı başlangıçta 0 (sıfır) olarak seçilebilir. Bu durumda program perde dağılımını çizmez. Draftların nihai değerleri belirlendikten sonra perdelemeye geçilmelidir.

Program yaralı bölme boyu eğrilerinin grafik olarak elde edilmesi amacı ile Gemi inşaatı alanında sıkça kullanılan Autocad Script dosya çıktıları üretebilmektedir. Arzu edilirse bu eğriler plotterden de alınabilir. Yalnız script dosya çalışırken “osnap” “snap” komutları devre dışı bırakılmalıdır. Program aynı zamanda ara işlemleride içeren geniş bir çıktıda vermektedir.

Program amatörce yazılan bir program olduğu için tabiiki bir takım hatalar olacaktır.

Tespit edilen hatalar ve var ise öneriler ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki e-mail adresine bildirildiği takdirde olumlu ya da olumsuz bir cevap tarafımdan verilecektir.

Dr. Ali Can Takinacı

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Öğretim Üyesi

Maslak - İstanbul - Türkiye - 80626

e-mail: takinaci@itu.edu.tr

tel  : +(90) 212 285 6519

fax : +(90) 212 285 6508